|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |

| KOMPUTER STACJONARNY TYPU DESKTOP – 30 szt. |
| --- |
|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE | Warunek graniczny (WYMÓG DO SPEŁNIENIA) | PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE - podaje Wykonawca LEGENDA: podać – należy podać zaoferowane rozwiązanie TAK – wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK – podać – należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Producent/kraj | podać |  |
| 2 | Model/typ/ symbol | podać |  |
| 3 | Rok Produkcji: 2018 | TAK |  |
| I | PARAMTRY OGÓLNE: |  |  |
| 1 | Komputer stacjonarny, z możliwością wykorzystania dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej | TAK |  |
| 2 | Wydajność obliczeniowa: procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 8060 punktów Passmark CPU Mark Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Wykonawca musi udostępnić Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. | TAK – podać |  |
| 3 | Pamięć operacyjna: 8GB DDR4 2666 MHz, możliwość rozbudowy do min. 32 GB | TAK – podać |  |
| 4 | Parametry pamięci masowej: min. 256 GB SSD SATA, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników | TAK – podać |  |
| 5 | Wydajność grafiki: grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę na 3 monitorach ze wsparciem dla DirectX 12, Open CL 2.0, OpenGL 4.4 – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,7 GB pamięci | TAK – podać |  |
| 6 | Wyposażenie multimedialne: karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy | TAK |  |
| 7 | Obudowa: - typu SFF z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, wyposażona w min. 3 kieszenie: 1 szt. 5,25” zewnętrzna typu SLIM, 1 szt. 3,5” wewnętrzna, 1 szt. 2,5 wewnętrzna, - zasilacz o mocy minimum 210W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 88%, przy 50% obciążeniu, - w celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami | TAK – podać |  |
| 8 | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows Pro 10 64bit. (załączyć wydruk z certyfikatem Microsoft WHCL) | TAK |  |
| II | BIOS |  |  |
| 1 | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: Modelu komputera Numerze seryjnym wersji BIOS, dacie produkcji BIOS, ilości, częstotliwości taktowania i sposobu obłożenia kanałów pamięciami RAM, modelu płyty głównej nazwie komputera typie procesora wraz z informacją o częstotliwości taktowania producencie, modelu oraz pojemności zainstalowanego dysku twardego MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej | TAK |  |
| 2 | Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) | TAK |  |
| 3 | Możliwość z poziomu BIOS-u włączenia/wyłączenia funkcji automatycznej aktualizacji BIOS-u. System powinien umożliwiać zdefiniowanie adresu IP serwera TFTP w sieci lokalnej lub podanie nazwy serwera, w którego bezpośrednio z poziomu BIOS-u można dokonać aktualizacji BIOS-u. System powinien umożliwiać również określenie częstotliwości sprawdzania dostępności nowszej wersji BIOS-u z częstotliwością co najmniej: raz dziennie, raz na tydzień, raz na miesiąc i raz na kwartał | TAK |  |
| 4 | Możliwości aktualizacji BIOS-u w tym co najmniej: całkowite wyłączenie możliwości aktualizacji, możliwość aktualizacji za pomocą narzędzi producenta komputera lub mechanizmu Windows Update, możliwość aktualizacji jedynie za pomocą narzędzi producenta komputera | TAK – podać |  |
| 5 | Możliwość włączania/ wyłączania sprzętowego wsparcia wirtualizacji w procesorze liczby aktywnych rdzeni procesora | TAK |  |
| 6 | Możliwość włączania/ wyłączania technologii SpeedStep oraz Turbo | TAK |  |
| 7 | Możliwość wyboru trybu pracy systemu chłodzenia komputera spośród co najmniej w trzech ustawień: automatyczny, maksymalna wydajność CPU oraz maksymalna prędkość wentylatorów | TAK – podać |  |
| 8 | Możliwość monitorowania temperatury rdzenia procesora, obudowy procesora oraz temperatury wewnątrz obudowy komputera oraz prędkości obrotowej wentylatora | TAK |  |
| 9 | Funkcja blokowania/ odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń | TAK |  |
| 10 | Możliwość ustawienia trybu pracy komputera po przywróceniu zasilania po awarii zasilania w co najmniej trzech trybach: pozostaje wyłączony, zawsze wyłączony, zawsze włączony, przywrócenie stanu z przed awarii | TAK – podać |  |
| 11 | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego (dla wszystkich rodzajów dysków twardych w tym dysków M.2). | TAK |  |
| 12 | Możliwość ustawienia poziomu zabezpieczenia BIOS-u za pomocą hasła co najmniej na dwóch poziomach: Standardowy: umożliwiający skasowanie hasła za pomocą zworki na płycie głównej Silny: umożliwiający zresetowanie hasła jedynie poprzez interwencję serwisu | TAK – podać |  |
| 13 | Możliwość włączenia/ wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, modułu TPM z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych | TAK |  |
| 14 | Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne | TAK |  |
| 15 | Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnych portów, tylko zewnętrznych, wszystkich nieużywanych. W przypadku włączenia jedynie przednich lub jedynie tylnych lub jedynie używanych portów wymagana jest możliwość określenia czy włączone mają być jedynie porty USB do których podłączona jest klawiatura i mysz lub możliwość wyłączenia portów do których podłączone są pamięci masowe lub hub USB | TAK |  |
| III | DODATKOWE OPROGRAMOWANIE |  |  |
| 1 | Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: - Informowanie administratora o otwarciu obudowy, - Zdalne wyłączanie, restart oraz hibernacje komputera w sieci, - Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, - Tworzenie raportów stanu jednostki, - Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS, - Aktualizację BIOS do najnowszej wersji zarówno dla pojedynczej maszyny jak i grupy, - Tworzenie kopii zapasowych BIOS wraz z ustawieniami - Tworzenie indywidualnych numerów dla poszczególnych użytkowników, - Włączenie lub wyłączanie BOOTowania portów USB | TAK – podać |  |
| 2 | W pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu | TAK |  |
| IV | ERGONOMIA |  |  |
| 1 | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 21 dB | TAK – podać |  |
| 2 | Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej, kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) | TAK |  |
| 3 | Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie może wynosić więcej niż 698 mm | TAK – podać |  |
| V | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |
| 1 | Microsoft Windows 10 Professional PL, zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemów Windows 10, płyty Recovery umożliwiające instalacje systemu wersji 64 bitowej | TAK – podać |  |
| 2 | Wbudowane porty minimalnie: - 1 x DVI - 1 x Display Port - 2 x PS/2 - 1 x RJ-45 - 1 x Audio: line-in - 1 x Audio: line-out - 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy - 1 x Audio: słuchawki z przodu obudowy - 10 szt. USB w tym: minimum 4 porty z przodu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 4 porty z tyłu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 2 porty wewnątrz obudowy. Porty te powinny być wlutowane w płytę główną – nie dopuszcza się portów wyprowadzonych z płyty głównej na zewnątrz komputera za pomocą przewodów, taśm itp. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. | TAK – podać |  |
| 3 | Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika) | TAK |  |
| 4 | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego (TPM co najmniej w wersji 2.0) | TAK – podać |  |
| 5 | Płyta główna z wbudowanymi: - 1 złącze PCI-Express 2.0 x4 (mech. x16) - 1 złącze PCI-Express 3.0 x16 - 1 złącze M.2-2280 umożliwiający zamontowanie modułu SSD NVMe (PCI-Express 2.0) | TAK |  |
| 6 | Obsługa kart wyłącznie o niskim profilu, minimum 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM, min. 3 złącz SATA 3.0 NCQ w tym min 1 złącze eSATA, płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera | TAK – podać |  |
| 7 | Klawiatura USB w układzie QWERTY US | TAK |  |
| 8 | Mysz laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min. 1000 dpi | TAK – podać |  |
| 9 | Nagrywarka DVD +/-RW | TAK |  |
| VI | NORMY I STANDARDY |  |  |
| 1 | Komputery muszą spełniać normy i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie: - Deklaracja zgodności CE - normy Energy Star 6.0 - Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov - Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - Być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości ISO 9001 | TAK – podać |  |
| VII | ZAMAWIAJĄCY WYMAGA: |  |  |
| 1 | Dla potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada postawionym wymaganiom i był wykonany przez Wykonawcę (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia jakości wg normy ISO 9001 aby Wykonawca posiadał: Certyfikat ISO 9001 lub inne zaświadczenie/dokument wydane przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi – odpowiadającej normie ISO 9001 | TAK |  |
| 2 | Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram | TAK |  |
| VIII | GWARANCJA I POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
| 1 | Gwarancji jakości producenta: – gwarancja min. 36 miesięcy – wszelkie naprawy winny być świadczone w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym (wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca), – czas reakcji na zgłoszoną reklamację gwarancyjną – do końca następnego dnia roboczego – naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta | TAK – podać |  |
| 2 | Wsparcie techniczne producenta: Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela | TAK |  |
| 3 | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – podać link do strony | TAK – podać |  |
| IX | PARAMETRY TECHNICZNE MONOTORÓW – 30 sztuk |  |  |
| 1 | Przekątna ekranu: min. 21,5” Rozdzielczość: min. 1920x1080 FHD Powierzchnia matrycy: matowa Plamka matrycy: max. 0,248 mm Czas reakcji matrycy: 5ms Jasność: min. 250 cd/m2 Kontrast: statyczny 1 000:1 Kąty widzenia: poziomy min. 170 stopni, pionowy min. 160 stopni Gniazda we/wy: 1x DVI Certyfikaty: CE, RoHS, TCO, TUV, EnergyStar Standard VESA: 100x100 Wyposażenie: kabel zasilający, kabel DVI Pochylenie: 22 stopnie w górę, 5 stopni w dół Gwarancja producenta: min. 24 miesiące | TAK – podać |  |

Oświadczam/y, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

Data: …............................................................................

Pieczęć i podpis Wykonawcy: ….....................................