Dodatek nr 3 do zaproszenia

PO MODYFIKACJI Z DNIA 24.03.2020 R.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA JEST DOFINANSOWANY W RAMACH PROJEKTU „SPRAWNY POWIAT - REHABILITACJA AKTYWNYCH ZAWODOWO”, WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ  UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – LUBUSKIE 2020.

NR UMOWY: RPLB.06.07.00-08-0005/19

Składając ofertę w postępowaniu poniżej 30 tys. Euro na dostawę stołów do rehabilitacji dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o. o., ul. Nadodrzańskiej 6 w Słubicach, (numer sprawy: ZP/NZOZ/07/20) oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się następującymi parametrami:

|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |

| STÓŁ DO TERAPII BOBATH – 1 sztuka |
| --- |
|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE | Warunek graniczny (WYMÓG DO SPEŁNIENIA)/ | PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE - podaje Wykonawca LEGENDA: podać – należy podać zaoferowane rozwiązanie TAK – wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK – podać – należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa – Model/ typ oferowanego urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2019 | TAK – podać |  |
| 5 | Obicie skóro podobne | TAK – podać |  |
| 6 | Obicie łatwe w dezynfekcji | TAK – podać |  |
| 7 | Konstrukcja metalowa, | TAK – podać |  |
| 8 | Zasilanie elektryczne 230V/50 Hz | TAK – podać |  |
| 9 | Elektryczne regulowanie wysokość | TAK – podać |  |
| 10 | System jezdny z zabezpieczeniem hamowania | podać |  |
| 11 | Pilot do sterowania | TAK – podać |  |
| 12 | Maksymalne obciążenie min, 145 kg | TAK – podać |  |
| 13 | Regulacja wysokości w zakresie min. 52-95 cm | TAK – podać |  |
| 14 | Wymiary min. 200 x 120 cm | TAK – podać |  |

WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA:

1. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi).

2. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesięcy.

3. Siedziba serwisu gwarancyjnego na terenie RP – nazwa, dane adresowe, telefon, fax

........................................................................................................................................... (podać)

4. Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat.

5. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (co najmniej raz w roku). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

6. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii.

7. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 2 dni, w przypadku nieusunięcia usterki w wyznaczonym terminie.

8. Dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy.

9. Dostawa do siedziby Zamawiającego, montaż i uruchomienie w terminie – do 30 dni od dnia podpisania umowy.

10. Gwarancja,  instrukcja obsługi w języku polskim (dodatkowo instrukcja obsługi w formie elektronicznej – na nośniku danych)  – dostarczone w momencie dostawy.

11. Paszport techniczny dla każdego sprzętu z wpisem przez autoryzowany serwis.

12. Deklaracja zgodności CE.

13. Szkolenie z zakresu obsługi i bezpiecznej eksploatacji sprzętu w miejscu instalacji – min. 1 szkolenie – w dniu w dniu dostawy, instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy, kolejne (jeżeli dotyczy) w terminie ustalonym przez strony po podpisaniu umowy ...................... (podać)

14. Montaż i uruchomienie po stronie Dostawcy

| ŁÓŻKO DO MASAŻU – 8 sztuk |
| --- |
|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE | Warunek graniczny (WYMÓG DO SPEŁNIENIA)/ | PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE - podaje Wykonawca LEGENDA: podać – należy podać zaoferowane rozwiązanie TAK – wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK – podać – należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa – Model/ typ oferowanego urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2019 | TAK – podać |  |
| 5 | Obicie skóro podobne | TAK – podać |  |
| 6 | Obicie łatwe w dezynfekcji | TAK – podać |  |
| 7 | Konstrukcja metalowa, | TAK – podać |  |
| 8 | Zasilanie elektryczne 230V/50 Hz | TAK – podać |  |
| 9 | Elektryczne regulowanie wysokość | TAK – podać |  |
| 10 | Regulowana ręcznie wysokość zagłówka za pomocą mechanizmu gazowego | podać |  |
| 11 | Pilot do sterowania | TAK – podać |  |
| 12 | Stół dwuczęściowy z otworem na nos i brodę w części zagłówka | TAK – podać |  |
| 13 | Maksymalne obciążenie od 130- 160 kg | TAK – podać |  |
| 14 | Regulacja wysokości min.42-102cm | TAK – podać |  |
| 15 | Wymiary min. 190 x 66 cm | TAK – podać |  |

WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA:

1. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) .

2. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesięcy.

3. Siedziba serwisu gwarancyjnego na terenie RP – nazwa, dane adresowe, telefon, fax

........................................................................................................................................... (podać)

4. Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat.

5. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (co najmniej raz w roku). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

6. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii.

7. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 2 dni, w przypadku nieusunięcia usterki w wyznaczonym terminie.

8. Dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy.

9. Dostawa do siedziby Zamawiającego, montaż i uruchomienie w terminie – do 30 dni od dnia podpisania umowy.

10. Gwarancja,  instrukcja obsługi w języku polskim (dodatkowo instrukcja obsługi w formie elektronicznej – na nośniku danych)  – dostarczone w momencie dostawy.

11. Paszport techniczny dla każdego sprzętu z wpisem przez autoryzowany serwis.

12. Deklaracja zgodności CE.

13. Szkolenie z zakresu obsługi i bezpiecznej eksploatacji sprzętu w miejscu instalacji – min. 1 szkolenie – w dniu w dniu dostawy, instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy, kolejne (jeżeli dotyczy) w terminie ustalonym przez strony po podpisaniu umowy ...................... (podać)

14. Montaż i uruchomienie po stronie Dostawcy

Oświadczamy, że zaoferowany sprzęt medyczny posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w Polsce, oraz spełnia wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r.  poz. 175 z późn.zm.).

Oświadczam/y, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

Data: …............................................................................

Pieczęć i podpis Wykonawcy: ….....................................