Załącznik nr 2 do oferty

(dodatek nr 3 do SIWZ)

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowego ambulansu specjalistycznego typu C (numer sprawy: ZP/N/05/15) dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o. o. przy ul. Nadodrzańskiej 6 w Słubicach oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się następującymi parametrami:

WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE AMBULANSU SPECJALISTYCZNEGO TYPU C SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIA OKREŚLONE W NORMIE PN EN 1789+A1:2011

ROK PRODUKCJI: 2015 (fabrycznie nowy)

Marka i model/ typ pojazdu bazowego: ............................................................................ (podaje Wykonawca)

Producent pojazdu bazowego/ kraj producenta: …........................................................... (podaje Wykonawca)

Nazwa i adres wykonawcy zabudowy przedziału medycznego: ….................................. (podaje Wykonawca)

|  | Parametr/ warunek graniczny | Wymagania | Parametry oferowane (Podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pojazd spełniający wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003 nr 32, poz. 262 z późn. zm.) | TAK |  |
| 2 | Pojazd spełniający wielkości zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów, określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. 2011 Nr 96 poz. 559) | TAK |  |
| 3 | NADWOZIE |  |  |
| 4 | Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony | TAK |  |
| 5 | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu | TAK |  |
| 6 | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki, kąt otwarcia min. 260 stopni, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł (podać kąt otwarcia drzwi) | TAK – podać |  |
| 7 | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z dodatkowym wewnętrznym uchwytem, z otwieraną szybą, wyjście ze stopniem wysuwanym/wsuwanym elektrycznie | TAK |  |
| 8 | Ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w drzwi przesuwne, (nie dopuszcza się napędu elektrycznego otwierania i zamykania drzwi). Konstrukcja i działanie drzwi zgodnie z wymogami normy PN EN 1789 | TAK |  |
| 9 | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy typu ,,korytkowego” z rantem | TAK |  |
| 10 | Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny, pokryty blachą ryflowaną (cały profil zderzaka) | TAK |  |
| 11 | Chlapacze kół przednich i tylnych | TAK |  |
| 12 | Kolor nadwozia biały PN EN 1789 | TAK |  |
| 13 | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami zewnętrznego schowka) sterowany pilotem | TAK |  |
| 14 | Autoalarm | TAK |  |
| 15 | Immobilizer | TAK |  |
| 16 | Fabryczny zbiornik paliwa o pojemności min. 80 litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu. Fabryczny tzn. montowany przez producenta pojazdu bazowego zgodnie z homologacją pojazdu kompletnego | TAK |  |
| 17 | Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja niedomkniętych drzwi w kabinie kierowcy oraz przedziale medycznym widoczna dla kierowcy | TAK |  |
| 18 | Fotel kierowcy regulowany w min. 3 płaszczyznach z regulacją oparcia | TAK – podać |  |
| 19 | Fotel pasażera regulowany w min. 3 płaszczyznach z regulacją | TAK – podać |  |
| 20 | Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera | TAK |  |
| 21 | Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 22 | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne | TAK |  |
| 23 | Radioodtwarzacz fabryczny z możliwością podłączenia telefonu bezprzewodowo (Bluetooth), CD, MP3 | TAK |  |
| 24 | Fabryczne reflektory przednie z funkcją doświetlania zakrętów zintegrowane z reflektorami przednimi. Fabryczne tzn. montowanie przez producenta pojazdu bazowego zgodnie z homologacją pojazdu kompletnego | TAK |  |
| 25 | Światła przeciwmgielne przednie | TAK |  |
| 26 | Fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy z filtrem przeciw pyłkowym | TAK |  |
| 27 | Czujnik światła | TAK |  |
| 28 | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów | TAK |  |
| 29 | Tempomat – elektroniczny ogranicznik prędkości umożliwiający utrzymanie stałej prędkości pojazdu lub jej ograniczenie | TAK |  |
| 30 | Zamykany schowek w centralnej części kokpitu, mieszczący dokumenty o formacie min. A4 | TAK |  |
| 31 | Dodatkowe, fabryczne (montowane przez producenta pojazdu bazowego) lusterko w kabinie kierowcy, poprawiające widoczność do tyłu i na boki zmniejszające kąt martwego pola widzenia | TAK |  |
| 32 | Drzwi przednie ze schowkami min. 2 | TAK – podać |  |
| 33 | SILNIK I NAPĘD |  |  |
| 34 | Turbodiesel o pojemności min. 2000 cm³ max. 2500 cm3 | TAK – podać |  |
| 35 | Spełniający wymagania normy Euro 5b+ lub Euro 6 | TAK – podać |  |
| 36 | Moc silnika min. 160 KM oraz w momencie obrotowym min. 350 Nm | TAK – podać |  |
| 37 | Skrzynia biegów manualna synchronizowana min. 6 przełożeń (podać ilość biegów) | TAK – podać |  |
| 38 | Napęd na koła przednie lub tylne | TAK – podać |  |
| 39 | System zapobiegający poślizgowi kół napędowych ASR lub równoważny | TAK – podać |  |
| 40 | UKŁAD HAMULCOWY |  |  |
| 41 | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania wraz z elektronicznym korektorem siły hamowania np. EBV | TAK – podać |  |
| 42 | Wspomaganie układu hamulcowego | TAK |  |
| 43 | System wspomagania nagłego hamowania | TAK |  |
| 44 | System rozdziału siły hamowania | TAK |  |
| 45 | UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |
| 46 | Ze wspomaganiem | TAK |  |
| 47 | Średnica skrętu między ścianami max. 16 m | TAK – podać |  |
| 48 | ZAWIESZENIE |  |  |
| 49 | Stabilizator osi przedniej lub tylnej (podać) | TAK – podać |  |
| 50 | System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny | TAK – podać |  |
| 51 | Zawieszenie zapewniające przyczepność kół do podłoża, oraz komfort transportu chorego | TAK |  |
| 52 | KOŁA I OGUMIENIE |  |  |
| 53 | Rozmiar felg min. 16 cali z oponami letnimi | TAK – podać |  |
| 54 | Zestaw 4 kół zimowych (dodatkowych) | TAK – podać |  |
| 55 | ZABUDOWA |  |  |
| 56 | Przystosowany do przewozu min. 4 osób personelu medycznego wraz z kierowcą w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach (podać ilość osób) | TAK – podać |  |
| 57 | Zewnętrzny schowek (tj. podświetlony, odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) o wymiarach umożliwiających montaż w nim co najmniej: dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami tlenowymi, krzesełka kardiologicznego, deski ortopedycznej dla dorosłych, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz trzech kasków, miejsce na plecak, torby medyczne. UWAGA – Zamawiający posiada krzesełko kardiologiczne marki SAVER, model S-242 (zapewnia Zamawiający) – Wykonawca dostarcza i montuje zaczepy i zabezpieczenie krzesełka | TAK – podać |  |
| 58 | Okna w przedziale medycznym w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą | TAK |  |
| 59 | Izolacja termiczna i akustyczna ścian | TAK |  |
| 60 | OGRZEWANIE I WENTYLACJA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| 61 | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik, umożliwiająca wykorzystanie niezależnego od pracy silnika ogrzewania postojowego do ogrzewania przedziału medycznego. Ogrzewanie przedziału medycznego możliwe zarówno przy włączonym jak i wyłączonym silniku pojazdu. Ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem | TAK |  |
| 62 | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego – dwa grzejniki elektryczne zasilane z sieci 230V z termostatem | TAK |  |
| 63 | Niezależny od pracy silnika system ogrzewania umożliwiający dodatkowo ogrzewanie kabiny kierowcy i ogrzanie silnika do właściwej temperatury pracy przed uruchomieniem pojazdu | TAK |  |
| 64 | Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę (podać wydajność w m3/godzinę) | TAK – podać |  |
| 65 | Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. (Opisać oferowane rozwiązanie) | TAK – podać |  |
| 66 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| 67 | Wzmocniony alternator o mocy min. 1,8kW (podać moc w kW) | TAK – podać |  |
| 68 | Dwa akumulatory. Pojemność pojedynczego akumulatora min. 80 Ah – pjeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego – połączone tak , aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z sieci 230 V – widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek (podać pojemność akumulatorów) | TAK – podać |  |
| 69 | Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym. Układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie obu akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów – widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory podczas postoju | TAK |  |
| 70 | Minimum 2 gniazda 230 V w przedziale medycznym z bezpiecznikami zabezpieczającymi | TAK – podać |  |
| 71 | Gniazda zasilające 12V (min. 4) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki (podać ilość gniazd 12V) | TAK – podać |  |
| 72 | OZNAKOWANIE POJAZDU | TAK |  |
| 73 | Belka świetlna typu LED zamontowana w przedniej części pojazdu z możliwością nadawania komunikatów głosem | TAK |  |
| 74 | 2 niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej |  |  |
| 75 | Lampa tylna typu LED w kolorze niebieskim zamontowana w tylnej części dachu | TAK |  |
| 76 | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu | TAK |  |
| 77 | Dodatkowe lampy obrysowe zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia | TAK |  |
| 78 | Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas barwy czerwonej pod niebieskim | TAK |  |
| 79 | Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu | TAK |  |
| 80 | Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (dla karetki specjalistycznej „S”). UWAGA: Zamawiający dodatkowo wymaga dostarczenia oznakowania dla karetki podstawowej „P” | TAK |  |
| 81 | Logotyp/ nazwa Zamawiającego (do uzgodnienia po podpisaniu umowy) | TAK |  |
| 82 | Pas odblaskowy zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego | TAK |  |
| 83 | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| 84 | Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego, przez całą długość | TAK |  |
| 85 | Oświetlenie punktowe (regulowane punkty świetlne LED nad noszami w suficie) | TAK |  |
| 86 | Włączenie/ wyłączenie oświetlenia (jednej lampy) po otwarciu/zamknięciu drzwi przedziału medycznego | TAK |  |
| 87 | Dodatkowe oświetlenie punktowe LED zainstalowane nad blatem roboczym | TAK |  |
| 88 | Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem | TAK |  |
| 89 | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| 90 | Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na zamek schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podświetlone półki górne na prawej i lewej ścianie, zamykane przeźroczystymi drzwiczkami | TAK |  |
| 91 | Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania plecaka ratowniczego lub torby medycznej z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną | TAK |  |
| 92 | Min. 3 chwyty do kroplówek mocowane w suficie (podać ilość sztuk) | TAK – podać |  |
| 93 | Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia | TAK |  |
| 94 | UWAGA – Zamawiający posiada podstawę noszy głównych wraz z noszami – Transporter ST70, nosze RS2, mocowanie FL1, materac RS2 (zapewnia Zamawiający) | TAK |  |
| 95 | Panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu - sterujący oświetleniem przedziału medycznego - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury | TAK |  |
| 96 | CENTRALNA INSTALACJA TLENOWA |  |  |
| 97 | Min. 2 punkty poboru typu AGA na ścianie lewej – gniazdo o budowie monoblokowej panelowej | TAK – podać |  |
| 98 | UWAGA – Zamawiający posiada 2 butle tlenowe o pojemności 10 l (zapewnia Zamawiający) | TAK |  |
| 99 | UWAGA – Dwa reduktory tlenowe do butli 10 l oraz przepływomierz – zapewnia Zamawiający. Manometry reduktorów musza być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, instalacja tlenowa umożliwiająca zasilanie paneli tlenowych z obu butli jednocześnie lub po wypięciu jednej butli z instalacji | TAK |  |
| 100 | Uchwyt na 2 szt. butli tlenowych 10l | TAK |  |
| 101 | OŚWIETLENIE SPECJALNE |  |  |
| 102 | Oświetlenie zewnętrzne z LED trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego | TAK |  |
| 103 | SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA |  |  |
| 104 | Sygnał dźwiękowy modulowany | TAK |  |
| 105 | Sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej (podać markę i model) | TAK – podać |  |
| 106 | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |  |
| 107 | Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego | TAK |  |
| 108 | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu | TAK |  |
| 109 | Wmontowana dachowa antena do podłączenia radiotelefonu o parametrach: zakres częstotliwości 168-170 Mhz impedancja wejścia 50 Ohm współczynnik fali stojącej 1,6 charakterystyka promieniowania dookólna | TAK – podać |  |
| 110 | UWAGA – Radiotelefon zapewnia zamawiający (Motorola MD 334AB), montaż po stronie Wykonawcy | TAK |  |
| 111 | WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |
| 112 | Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki | TAK |  |
| 113 | Urządzenie do wybijania szyb | TAK |  |
| 114 | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym o wadze 2 kg | TAK |  |
| 115 | Kosz na śmieci min. 2 szt. | TAK – podać |  |
| 116 | Kamera cofania | TAK |  |
| 117 | Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa | TAK |  |
| 118 | Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący: - informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych pneumatycznych | TAK |  |
| 119 | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  |
| 120 | Długość przedziału medycznego min. 300 cm (podać długość przedziału medycznego w cm) | TAK – podać |  |
| 121 | Szerokość przedziału medycznego min. 170 cm (podać szerokość przedziału medycznego w cm) | TAK – podać |  |
| 122 | Wysokość przedziału medycznego min.182 cm (podać wysokość przedziału medycznego w cm) | TAK – podać |  |
| 123 | Dwa fotele na prawej ścianie, skierowane przodem do kierunku jazdy (obrotowe w zakresie kąta min. 90 stopni) z regulacją kąta oparcia pod plecami) wyposażone w zintegrowane z oparciem trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, jeden podłokietnik, regulowane oparcie i składane siedzisko | TAK |  |
| 124 | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne (podstawę zapewnia Zamawiający – FERNO model ST70), podstawa mocowana do podłogi (zgodna z EN 1789), montaż po stronie wykonawcy. | TAK |  |
| 125 | Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian | TAK |  |
| 126 | Ściany boczne, sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym | TAK |  |
| 127 | Centralna instalacja próżniowa z pojemnikiem na wydzieliną o pojemności min. 1l, regulatorem podciśnienia oraz kompletem przewodów do odsysania pacjenta | TAK – podać |  |
| 128 | Na ścianie lewej szyna typu ,,MODURA” do sprzętu medycznego (dostarcza i montuje wykonawca), uchwyt do respiratora, pompy wolumetrycznej, ssaka(Oskar Boskarol SRL OB10WB) oraz defibrylatora ESeries (zapewnia Zamawiający, montuje Wykonawca). Uwaga – Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do w/w sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego | TAK |  |
| 129 | Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem | TAK – podać |  |
| 130 | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu | TAK |  |
| 131 | Dwie torby opatrunkowe z ampularium | TAK |  |
| 132 | Zabudowa przedziału medycznego do uzgodnienia po podpisaniu umowy, tj. wielkości, rozmieszczenia szafek, itp. | TAK |  |

Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

Wyżej wymienione parametry uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny.

Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

Każdy z wykonawców zobowiązany jest opisać zaoferowany parametr techniczny                         w niniejszym załączniku.

Miejscowość, data .....................................................

....................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy