| Załącznik nr 2 do oferty (dodatek nr 3 do SIWZ) na dostawę obłożenia pola operacyjnego i bielizny operacyjnej jednorazowego użytku dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z.Religi w Słubicach Sp. z o. o. na okres 12 m-cy; po modyfikacji z dnia 17.01.2017 r. nr sprawy: ZP/N/01/17 |  |
| --- | --- |
| Parametry graniczne - wymagalne | Warunek graniczny | Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu (podaje Wykonawca) |  |
| PAKIET NR 1 |  |
| 1 | Zestaw serwet operacyjnych, uniwersalnych, materiał obłożenia winien spełniać wymogi normy EN 13 795 (1-3); każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Materiał winien składać się z dwóch warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione powinny być wykonane z włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2 , w części wzmocnionej min. 110 g/m2 i odporności na penetrację płynów min. 180 cmH2O. Produkt powinien być bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu musi być owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blistrze, zestawy do transportu muszą być pakowane w 2 kartony. Skład min. : a) 1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 cm x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-200 cm), b) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 78-80 cm x 140-145 cm (wzmocnienie 60-70cm x 85-90cm), c) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 140-150 cm x 240-250 cm, d) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 180-200 cm x 170-175 cm, e) 2 samoprzylepne serwety operacyjne 70-75 cm x 90-100 cm (z wzmocnieniem na całej długości dłuższego boku), f) 1 taśma samoprzylepna 9-10 cm x 50 cm, g) 2-4 ręczniczki celulozowe min. 30 x 30 cm. | TAK – podać |  |  |
| 2 | Zestaw serwet operacyjnych, do operacji biodra z kieszeniami na kończynę, materiał obłożenia winien spełniać wymogi normy EN 13 795 (1-3); każdy zestaw winien posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Materiał powinien składać się z dwóch warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2, w części wzmocnionej min. 110 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 180 cmH2O. Produkt winien być bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blistrze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Skład min.: a) 1 serweta na stolik narzędziowy 140-150x190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-200 cm), b) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 48-80 x 140-145 cm ( wzmocnienie 60 x 85 cm), c) 1 serweta specjalistyczna do zabiegów w chirurgii biodra, wzmocniona z workami typu all- in-one 320-335 x 280-300 cm / otwór o średnicy min.18 x 21 cm, d) 1 serweta nieprzylepna 140-150 x 190-200 cm, e) 2 serwety samoprzylepne 70-75 x 70-75 cm, f) 1 osłona na kończynę 35-37 x 115-120 cm, g)2 taśmy samoprzylepne 9-10 x 50 cm, h) 2-4 ręczniczki celulozowe 30-33x30-33 cm. | TAK – podać |  |  |
| 3 | Zestaw serwet operacyjnych do artroskopii /ACL/, materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, w części wzmocnionej min.110 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 180 cm H2O. Produkt musi być bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blistrze, zestawy do transportu pakowane w 2 karton. Skład: a) 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140-150x190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-200 cm), b) 1x serweta do artroskopii z dodatkowym padem chłonnym i samo-uszczelniającym się otworem (5 cm x 7 cm) 320-330 x 225-230 cm, c) 1 x serweta nieprzylepna 150-160 x 175-180 cm, d) 1 x serweta samoprzylepna 150-160 x 175-180 cm, e) 2 x fartuch standardowy XL, f) 1 x osłona kończynę 35-37 x 80 cm, g) 3 x ręcznik celulozowy min.30x30cm, h) 4 x tuper gazowy , wielkości jajka (rozmiar gazy po rozwinięciu 22-25 x45 cm); i) 1 x pojemnik plastikowy 250 ml z podziałką, j) 1 x butla Redona wysokociśnieniowa poj. 200 m, k) 1 x dren do odsysania (bez końcówki), l) 1 x skalpel 11, m) 1 x igła 12 ( długość 50 mm), n) 1 x dren Redon 14, o) 20 x kompresy ES 17n8w 10cm x 10cm, p) 2 x taśma samoprzylepna 9-10 x 50-55 cm, r) 1 x osłona na przewody 13-15 x 200-250 cm. | TAK – podać |  |  |
| 4 | Zestaw serwet operacyjnych do protezy kolana, materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, w części wzmocnionej min.110 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 180 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blistrze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Skład : a) 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140-150x190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-200 cm), b) 1x serweta do artroskopii z dodatkowym padem chłonnym i samo-uszczelniającym się otworem ( 5 cm x 7 cm) 320-330 x 225-230 cm, c) 1 x serweta nieprzylepna 150-160 x 175-180 cm, d) 1 x serweta samoprzylepna 150-160 x 175 cm, e) 1 x osłona na stolik Mayo 80-85 x 145 wzmocniona ( wzmocnienie 60 x 145 cm), f) 3 x fartuch standardowy XL, g) 1 x osłona kończynę 35-37 x 80 cm, h) 4 x ręcznik celulozowy min.30x30cm, i) 4 x tuper wielkości jajka( rozmiar gazy po rozwinięciu 22-25 x45 cm), j) 1 x pojemnik plastikowy 250 ml z podziałką, k) 1 x serweta nieprzylepna 50 x 50 cm, l) 1 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m, m) 1 x kieszeń dwukomorowa na ssak i koagulację 43-45 x 38-40 cm, n) 1 x strzykawka Żaneta 100 ml, o) 1 x końcówka do diatermii - przycisk ręczny, p) 1 x dren Redon 16, r) 40 x kompresy ES 17n8w 10cm x 10cm z rtg, s) 2 x chusta z gazy min. 17 n.(po wstępnym praniu) z elementem Rtg i taśmą 45 x 45 cm, 4 warstwy, biała, t) 2 x taśma samoprzylepna 10x50cm, u) 1 x ortopedyczny zestaw do odsysania ( dren + aspiracja z filtrem). | TAK – podać |  |  |
| 5 | Zestaw serwet operacyjnych do cięcia cesarskiego, materiał obłożenia bezwzględnie spełnia wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał składać się z 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa ), obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, w części wzmocnionej 110 g/m2 i odporności na penetracje płynów 200 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blistrze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony Skład: a) 1 serweta na stolik narzędziowy 140-150x190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-200 cm), b) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80-85 cm x 145-150 cm (wzmocnienie 60 x 145 cm), c) 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny 320-330 cm x 260-270 cm, okno 21 cm x 13,5 cm (ułożenie proste), d) 1 serweta dla noworodka; e) 1 taśma samoprzylepna 9-10 cm x 50 cm, f) 4 ręczniki celulozowe, rozm. min 31cm x 31 cm, g) 3 fartuchy standard XL szwy ultradźwiękowe na łączeniach materiału, h) 40 kompresów z nitką rtg 10 x 10, konfekcjonowane po 10 szt., i) 4 x serweta operacyjna z gazy 17 n. z elementem rtg i tasiemką 17n. 4 w., j) 1 x dren do ssaka z końcówką ssącą typu Yancauer 24/8 30/10 CH/mm, k) 1 x cewnik tylu Nelaton 10/3,33 CH/mm 40 cm , końcówka ślepa z dwoma otworami. | TAK – podać |  |  |
| 6 | Zestaw do zabiegów na kończynie bez stolika Mayo, materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa ) , obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, w części wzmocnionej min.110 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 180 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blistrze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Skład min.: a) 1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-200 cm), b) 1 serweta do zabiegów na kończynie 320-340 x 220-240 cm; Ř 5-6 x 6-7 cm (wzmocnienie 150 x 105 cm), c) 1 serweta pomocnicza 140-150 x 90-100 cm. | TAK – podać |  |  |
| 7 | Zestaw serwet operacyjnych do zabiegów artroskopowych, materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione muszą być wykonane z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, w części wzmocnionej min.110 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 180 cm H2O. Produkt powinien być bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu musi być owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blistrze, zestawy do transportu muszą być pakowane w 2 kartony. Skład min.: a) 1 serweta na stolik narzędziowy 140-150x190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-200 cm), b) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 78-80 cm x 140-145 cm (wzmocnienie 60 x 145 cm), c) 1 serweta pomocnicza 140-150 cm x 175-190 cm, d) 1 serweta do obłożenia kończyny 320-340 cm x 200-225 cm, otwór 5-6 x 6-7 cm, e) 1 osłona na kończynę 35-37 cm x 75-85 cm, f) 2 taśmy samoprzylepne 9-10 cm x 50 cm, g) 2-4 ręczniki celulozowe 30-33 cm x 30-33 cm. | TAK – podać |  |  |
| 8 | Zestaw serwet operacyjnych do artroskopii barku z workiem do zbiórki płynów, materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione winny być wykonane z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, w części wzmocnionej min. 110 g/m2 i odporności na penetrację płynów min. 180 cm H2O. Produkt winien być bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blistrze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Skład min.: a) 1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-200 cm), b) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 78-80 x 140-145 cm (wzmocnienie 60 x 145 cm), c) 1 serweta samoprzylepna 75-80 x 85-90 cm, d) 1 serweta do artroskopii barku z workiem do zbiórki płynów 400-420 x 220-230 cm, z samo-uszczelniającym się otworem Ř 7x10 cm i z dwoma uchwytami Velcro po bokach otworu, e) 1 osłona na kończynę 25-27 x 75-85 cm, f) 1 taśma samoprzylepna 9-10 x 50 cm, g) 1 uchwyt Velcro 2-3 cm x 23-25 cm, h) 2-4 ręczniki celulozowe 30-33 x 30-33 cm. | TAK – podać |  |  |
| 9 | Zestaw serwet operacyjnych do zabiegów w chirurgii stawu barkowego wzmocniony, materiał obłożenia winien spełniać wymogi normy EN 13 795 (1-3); każdy zestaw winien posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Materiał winien składać się z dwóch warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2, w części wzmocnionej min. 110 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 180 cmH2O. Produkt winien być bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blistrze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Skład min.: a) 1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-200 cm), b) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 78-80 x 140-145 cm (wzmocnienie 60 x 145 cm), c) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150-160 x 240-250 cm, wzmocniona, d) 1 samoprzylepna serweta operacyjna z wycięciem "U" 200-210 x 245-260 cm, wycięcie "U" 10 x 60-65 cm, e) 1 serweta pomocnicza 140-150 x 170-180 cm, f) 1 osłona na kończynę 25-27 x 80-85 cm, g)2 taśmy samoprzylepne 9-10 x 50 cm, h) 2-4 ręczniczki celulozowe 30-33 x 30-33 cm. | TAK – podać |  |

|  | Parametry graniczne - wymagalne | Warunek graniczny | Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu (podaje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 2 |
| 1 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS lub SMMS, u góry zapinany na rzep typu combi tape, pozwalający na zapięcie w dowolnym miejscu fartucha, rękawy wykończone elastycznym, bawełnianym mankietem, szwy ultradźwiękowe, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski lub zielony, rozmiar : L-XL. | TAK – podać |  |
| 2 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS lub SMMS, nieprzemakalne wstawki wszyte w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów (wstawki wewnątrz fartucha, przyczepne na całej powierzchni – nie punktowo ), u góry zapinany na rzep typu combi tape, pozwalający na zapięcie w dowolnym miejscu fartucha, rękawy wykończone elastycznym, bawełnianym mankietem, szwy ultradźwiękowe, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski lub zielony, rozmiar L-XL. | TAK – podać |  |
| 3 | Jednorazowy jałowy fartuch urologiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. wykonany z włókniny polipropylenowej, z przodu nieprzemakalny z zakładkami do zabiegów urologicznych, przystosowany do pozycji siedzącej, klatka piersiowa: włóknina PP (SMMS), niebieska, o gramaturze 35g/m2, nieprzesiąkalna dla alkoholi, antystatyczna rękawy: film – włóknina – laminat (PE-PP), o gramaturze 65g/m2, nieprzesiąkalny, oddychający reszta: PE film, kolor niebieski lub zielony, włóknina o gramaturze 47g/m2 mankiety: 100% poliester. Fartuch bez zawartości lateksu. Rozmiar: L, XL. | TAK – podać |  |
| 4 | Jednorazowa bluza dla personelu medycznego z włókniny – koszula z długimi rękawami. Gramatura min. 45 g/m2. Dwie kieszenie u dołu. Zapinana na zatrzaski. Kolor niebieski. Włóknina typu PP, zgodna z normą NF EN 13795 dla ubiorów chirurgicznych. Rozmiar: uniwersalny lub dostęp do rozmiarów M i L. | TAK – podać |  |

|  | Parametry graniczne - wymagalne | Warunek graniczny | Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu (podaje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 3 |
| 1 | Obłożenie stolika Mayo w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny (absorpcyjność 780%) o wymiarach 78-80x140-145cm. Waga podstawowa całości obłożenia min 93g/m2. Waga podstawowa folii PE min 57g/m2. Folia piaskowana ułatwiająca nakładanie worka. Obłożenie złożone teleskopowo. Spełnia wymogi normy EN 13795 1-3. | TAK – podać |  |
| 2 | Sterylna serweta nieprzylepna (duża), wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego lub trzywarstwowego o wymiarach min 145-155x190-200 cm. | TAK – podać |  |
| 3 | Sterylna serweta nieprzylepna (mała), wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego lub trzywarstwowego o wymiarach min 37-40x40-45 cm. | TAK – podać |  |
| 4 | Sterylna serweta samoprzylepna (duża), wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego lub trzywarstwowego o wymiarach min 150-160x175-180 cm. |  |  |
| 5 | Sterylna serweta samoprzylepna (mała), wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego lub trzywarstwowego o wymiarach min 50-55x60-65 cm, z otworem o średnicy 7 cm. |  |  |
| 6 | Sterylna serweta samoprzylepna (mała), wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego lub trzywarstwowego o wymiarach min 75-80x90-100 cm. |  |  |
| 7 | Samoprzylepna serweta wzmocniona z wycięciem U, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego ze wzmocnieniem w części krytycznej o wymiarach 260-280 x 200-225/wycięcie 95-100 x 9-10 cm (wzmocnienie o wymiarach 160 x 150 cm). |  |  |
| 8 | Serwera ginekologiczna włókninowa, pełnobarierowa o rozmiarze szer. 100-110 x dł. 120-125cm + 20cm dodatkowego mankietu, umożliwiającego bezpieczne wsunięcie serwety pod pośladki, z pojedynczym workiem do gromadzenia płynów, worek 75-80x58-65cm. |  |  |
| 9 | Sterylna torba trójkątna do irygacji o wymiarach minimum 50-55 cm x50-55 cm, z częścią przylepną oraz z końcówką do podłączenia drenu. |  |  |
| 10 | Pokrowce na obuwie wykonane z białej włókniny z antypoślizgowa foliową aplikacją , pakowane w opakowane a' 200 par. |  |  |
| 11 | Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie), nieprześwitujący. Nogawki bez ściągaczy. W spodniach zamiast gumki wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z kieszenią, przy szyi wykończenie typu "V" lub "U" materiał na całej powierzchni włóknina SMMS 100% polipropylen o min. gramaturze 40 g/m2. Materiał ubrania bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3. Rozmiar M-XL. |  |  |
| 12 | Sterylna dwukomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację, wykonana z półprzeźroczystej, mocnej folii o wym. min. 2 cm x 15 cm x 40cm (taśma lepną o szer. min. 5,0cm). |  |  |
| 13 | Zestaw pojemników plastikowych 250 ml + 500 ml, z podziałką, transparentne opakowane w serwetę barierową 75-80 x 75-80 cm (jako owinięcie zestawu). |  |  |
| 14 | Zestaw pojemników plastikowych miseczka 250 ml + miarka z uchwytem 500 ml, z podziałką, transparentne opakowane w serwetę barierową 75-80 x 75-80 cm (jako owinięcie zestawu). |  |  |
| 15 | Taśma samoprzylepna 9-10 x 50 cm. Pakowane w kartoniki po 100 szt. |  |  |
| 16 | Nogawica składana teleskopowo, min. dwuwarstwowa 35-37 cm x 80-90 cm. |  |  |
| 17 | Zestaw akcesoriów sterylnych, w składzie: - 1 x pojemnik na igły i ostrza, magnetyczny z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy 11 x 5 x 3 cm, - 1 x czyścik do koagulacji, kontrastujący rtg, - 1 x opatrunek pooperacyjny 20 cm x 8 cm. |  |  |
| 18 | Jednorazowe prześcieradło na stół operacyjny, chłonne z dwuwarstwowej przetworzonej bibuły, wzmocnione ze spodem nieprzemakalnym z tworzywa sztucznego. Rozmiar 80-90cm x 210-220cm. |  |  |
| 19 | Jałowy zestaw do dezynfekcji , o składzie minimalnym : - 5 x tampony włókninowe w kształcie kuli, wielkości jajka, - 1 x kleszczyki typu Korcang 24 cm; - 1 x transparentna miseczka plastikowa 150ml; Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki z 1 wgłębieniem na płyny, która może służyć jako pojemnik na odpadki. |  |  |

|  | Parametry graniczne - wymagalne | Warunek graniczny | Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu (podaje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 4 |
| 1 | Zestaw do wkłucia centralnego, w składzie : a) 4 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm, b) 1 x plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm, c) 1 x plastikowa pęseta 12,5 cm, d) 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml strzykawka 3 częściowa Luer Lock – trzon strzykawki i tłok: polipropylen - złącze: guma syntetyczna, bezlateksowa – w niepirogennym opakowaniu – sterylizacja tlenkiem etylenu, może być łączona ze wszystkimi typami igieł, e) 1 x igła podskórna zielona 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm) w niepirogennym opakowaniu, f) 1 x ostrze – skalpel 6,5 cm – zakrzywiony, zapakowany, g) 1 x samoprzylepny, przezroczysty opatrunek 10 cm x 15 cm w woreczku ze zrywaną warstwą papierową, sterylizacja tlenkiem etylenu, h) 6 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w ze 100 % bawełnianej gazy higroskopijnej, i) 1 x metalowy uchwyt do igły Derf 13 cm, j) 1 x nieprzylepna, barierowa serweta z włókniny PP + PE, w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o gramaturze – 55 g/m2, k) 1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm); w niepirogennym opakowaniu. | TAK – podać |  |
| 2 | Zestaw porodowy, w składzie : a) 10 x kompres z włókniny 10 x 10 cm 8 warstw 50g/m2, b) 1 x serweta dwuwarstwowa, barierowa, nieprzylepna 100 x 150 cm, c) 2 x serweta włókninowa dla noworodka 87 x 90 cm, d) 1 x fartuch chirurgiczny, barierowy standard XL, e) 1 x Telasorb serweta z gazy z chipem Rtg i tasiemką 45x45 cm, f) 2 x zacisk do pępowiny plastikowy 53 mm. | TAK – podać |  |
| 3 | Zestaw do znieczuleń przewodowych, w składzie : a) 1 x nieprzylepna serweta z włókniny 75 cm x 90 cm, o gramaturze 55 g/m2, b) 1 x plastikowe kleszczyki typu Kocher 14 cm, c) 6 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm, d) 1 x dwuwarstwowa, barierowa serweta z włókniny PP + PE, w rozmiarze 75 cm x 90 cm, z centralnym otworem i przylepnym brzegiem. Gramatura 55 g/m2, e) 1 x strzykawka Luer Lock 5 ml (zapakowana), f) 1 x igła podskórna, czarna, 22G 1 Ľ (nr 0,7x30mm), (zapakowana), g) 1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm), ( zapakowana), h) 1 x sterylny, samoprzylepny opatrunek chłonny z warstwa klejoną, zapakowany 7,2 cm x 5 cm. | TAK – podać |  |

|  | Parametry graniczne - wymagalne | Warunek graniczny | Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu (podaje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 5 |
| 1 | Zestaw do protezoplastyki biodra, serwety spełniające wymogi normy PN EN 13795 1-3. Zestaw winien posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta, zestaw sterylnie zapakowany w torbę z folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC, do transportu produkt bezpiecznie pakowany w dwa kartony. W składzie: a) Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150-160x190-200 cm, ze wzmocnieniem 75-80x190-200 cm (folia 55um, wzmocnienie 23g/m2,) – 1 szt. b) Serweta operacyjna z taśmą lepną o rozm. 200-210x260-270 cm z wycięciem „U” o rozm. 7-8x100-105 cm, serweta w obszarze krytycznym wzmocniona dodatkową warstwą chłonną o gr.50g/m2 – 1 szt. c) Serweta operacyjna z taśmą lepną 300-310 x175-180cm, wyposażona w organizatory przewodów, strefa krytyczna wzmocniona dodatkową warstwa chłonną – 1 szt. d) Serweta operacyjna z taśmą lepną 150-160 x175-180 cm. – 1 szt. e) Dodatkowa serweta na stolik instrumentalny, wymiar 150-160 x170-180 cm, ze wzmocnieniem 75-80 x170-180 cm – 1 szt f) Taśma lepna 9-10x45-50 cm – 2 szt. g) Bandaż elastyczny 12-15 cm, 5m, kolor biały – 1 szt h) Strzykawka 100 ml 3-częściowa z adapterem LS, końcówka do cewnika – 1 szt i) Butelka typu Redon wysokociśnieniowa do drenażu 400 ml – 1 szt j) Dren Redona 16CH 50cm, 14 cm znacznik RTG, PVC – 1 szt k) Kompres gazowy 45x45cm z tasiemką, gaza 20 nitkowa, 4W – 5 szt. l) Kompres z gazy 17 nitkowy, 16 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 20 szt. m) Ręcznik chłonny 18-20x25-30cm – 4 szt. n) Dren łączący do ssaka PVC 24CH 2,7m + rękojeść z filtrem do aspiracji ortopedycznej + aspiracja ortopedyczna zagięta 15cm oraz 23 cm – 1 szt. o) Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. p) Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej (typu FIAB), 320 cm – 1 szt r) Tupfer gazowy okrągły, 40x50 cm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 5 szt. s) Osłona na kończynę, laminowana nie przemakalna, dwuwarstwowa, 32-35 x120-130 cm – 1 szt. t) Serweta z laminatu 2W, rozmiar 75-80x90-100 cm – 1 szt. u) Kieszeń 2 komorowa 35-40 x 35-40cm z taśmą lepną – 1 szt. w) Sterylny pełnochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, szwy ultradźwiękowe w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Rozm. XL Zgodny z normą PN EN 13795 – 3 szt. x) Osłona na stolik Mayo 75-80x145-150cm z wykonana z folii PE – 1 szt. | TAK – podać |  |
| 2 | Zestaw do operacji biodra z ekranem izolacyjnym, serwety spełniające wymogi normy PN EN 13795 1-3. Zestaw winien posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta, zestaw sterylnie zapakowany w torbę z folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC, do transportu produkt bezpiecznie pakowany w dwa kartony. Skład: a) 1 szt. – serweta chirurgiczna do izolacji pacjenta o wymiarach 330-340cm x 240-250cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną o wymiarach min. 30cm x 40cm, z kieszeniami oraz workiem do zbiórki płynów z zaworem, b) 4 szt. – ręczniki chłonne 15-20cm x 20-25cm, c) 1 szt. – serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150-160cm x 190-200 cm. | TAK – podać |  |
| 3 | Sterylny zestaw serwet do zabiegów ginekologicznych dolnych, materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3, każdy zestaw winien posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta, produkt bezpiecznie pakowany, zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w torbie z foli polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC, do transportu zestawy pakowane w dwa kartony. Skład: a) serweta chirurgiczna do zabiegów ginekologicznych dolnych o wymiarach 240/150x150-160 cm zintegrowana z nogawicami, posiada otwór samoprzylepny o wym. 10-12x12-15 cm w okolicach krocza, oraz zintegrowaną kieszeń na płyny o wymiarach 25-30x25-30 cm wyposażoną w sztywnik - 1 szt. b) serweta chirurgiczna 75-80x90-100cm - 1 szt Całość owinięta w serwetę 150 x 200cm, która może służyć jako przykrycie stolika Wymagania: - gramatura min 63g/m2 (laminat dwuwarstwowy) włóknina polipropylenowa (PP) hydrofilowa 35g/ m2 + Klej Hot melt 4g/m2 + folia polietylenowa (PE-film) 24g/ m2 - odporność na rozerwanie na sucho/mokro min 180/155 kPa w strefie krytycznej - odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. | TAK – podać |  |

|  | Parametry graniczne - wymagalne | Warunek graniczny | Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu (podaje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 6 |
| 1 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlaced o gram. 68 g/m2, zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe. Wzmocnienie frontu wykonane z nieprzepuszczalnej, niebieskiej, oddychającej folii polietylenowej o grubości min.35 µm. Wzmocnienie rękawa wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu, składającego się z niebieskiej folii polietylenowej o grubości min. 27,5 µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru o gramaturze min. 30 g/m2. Fartuch z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 8 cm. Troki przyszyte do fartucha, złączone kartonikiem, umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch pakowany z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk o wymiarach 40×33 cm (+/-1%) oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem). Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 234 kPa (w strefie krytycznej i mniej krytycznej); o podwyższonej odporności na wypychanie – na mokro min.182 kPa (w strefie krytycznej), czystość pod względem cząstek stałych min. 3,1 IPM (w strefie krytycznej i mniej krytycznej), pylenie (w strefie krytycznej i mniej krytycznej) min. 3,3 Log10 (liczba cząstek), odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 110 cm, w obszarze mniej krytycznym min. 22 cm H2O. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha. Fartuch pakowany próżniowo w opakowanie folia-folia, sterylizowany radiacyjnie. Podwójne pakowany w karton transportowy oraz karton czysty wyposażony w dyspenser w celu łatwego pobierania pojedynczego fartucha, rozmiar L, XL, XXL. | TAK – podać |  |

|  | Parametry graniczne - wymagalne | Warunek graniczny | Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu (podaje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 7 |
| 1 | Czepek medyczny jednorazowy, niesterylny, typu "beret" damski, wykończony nieuciskającą gumką, wykonany z włókniny poliestrowej o gramaturze minimum 17g/m2 2, włóknina dobrze przepuszczająca powietrze; pakowane w sztywnych trwałych kartonikach z dyspenserem, stanowiących jednocześnie opakowanie użytkowe o wymiarach nie większych niż 25-27x25-27 cm (nie więcej niż 100 szt. w kartonie), wyraźnie opisany w języku polskim. | TAK – podać |  |
| 2 | Czepek chirurgiczny, boki wykonane z dwóch warstw chłonnej i przewiewnej włókniny poliestrowej, bez ściągacza. Pakowany w kartonik w formie podajnika (nie więcej niż 100 sztuk), wyraźnie opisany w języku polskim. | TAK – podać |  |
| 3 | Czepek chirurgiczny, wykonany w całości z chłonnej włókniny typu printbonded o gramaturze min 28g/m2. Z tyłu wiązany na troki. Wydłużona część przednia z możliwością wywinięcia. Pakowany w kartonik w formie podajnika (nie więcej niż 100 szt. w kartonie), wyraźnie opisany w języku polskim. | TAK – podać |  |
| 4 | Czepek chirurgiczny wykonany w całości z chłonnej przewiewnej włókniny typu printboded o gramaturze min 28g/m2. Z tyłu ściągnięty gumką. Dostępne 3 kolory: zielony, niebieski lub fioletowy. Pakowany op. 100 sztuk w kartoniki w formie podajnika, wyraźnie opisany w języku polskim. | TAK – podać |  |
| 5 | Ubranie chirurgiczne dla zespołu operacyjnego (bluza + spodnie) jednorazowego użytku. Wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 49 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza z krótkim rękawem, powinna być wyposażona w nap (pod szyją), trzy praktyczne kieszenie: jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Spodnie ściągane trokiem, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap. Bluza i spodnie pakowane oddzielnie, dostępne w rozmiarach: L, XL, XXL, XXXL w kolorze niebieskim lub w kolorze zielonym, posiadające indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. W kartonie 48 kompletów. | TAK – podać |  |
| 6 | Maski chirurgiczne, pełno-barierowe, niejałowe, trójwarstwowe, z bezwonnej hypoalergicznej włókniny polipropylenowej, gwarantujące wyższy poziom filtracji BFE powyżej 99,3 %, wiązane na troki i na gumki, posiadające delikatne usztywnienie umożliwiającą dopasowanie maski do twarzy, wykonane z włókniny niepowodującej podrażnień skóry (bez mikrowłosków po wewnętrznej twarzowej stronie maski), pakowane w kartoniki z dyspenserem umożliwiające ich higieniczne przechowywanie i użytkowanie (nie więcej niż 50 szt. w kartonie), wyraźnie opisany w języku polskim. | TAK – podać |  |

Uwaga: Wykonawca w kolumnie „Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu” winien dokładnie opisać oferowany przez siebie przedmiot zamówienia, potwierdzając spełnienie przez zamawiającego wymogów, wskazując jednocześnie: konkretną gramaturę (jeżeli zamawiający określił minimum), konkretny rozmiar (bez posługiwania się zapisem typu „około” lub kopiowaniem zakresów rozmiarów wskazanych przez zamawiającego), określenie koloru jaki został zaoferowany, ilości warstw, rodzaju włókniny, etc.

Załącznik stanowi integralną część załącznika nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SIWZ).

Data: …............................................................................

Pieczęć i podpis Wykonawcy: ….....................................