Dodatek nr 3 do SIWZ

Dotyczy: Projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.” nr POIS.09.01.00-00-0307/18 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (numer sprawy: ZP/N/20/18) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o. o., ul. Nadodrzańskiej 6 w Słubicach, oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się następującymi parametrami:

|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |

CZĘŚĆ NR 1

| APARAT ULTRASONOGRAFICZNY Z KOLOROWYM DOPPLEREM – 1 sztuka |
| --- |
|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE | Warunek graniczny (WYMÓG DO SPEŁNIENIA)/ DODATKOWO PUNKTOWANE PARAMETRY | PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE - podaje Wykonawca LEGENDA: podać – należy podać zaoferowane rozwiązanie TAK – wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK – podać – należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Producent/kraj | podać |  |
| 2 | Model/ typ/ symbol | podać |  |
| 3 | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji, min. 2018 | TAK |  |
| 4 | PARAMETRY OGÓLNE | – | – |
| 5 | Aparat fabrycznie nowy, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z konsoli | TAK – podać |  |
| 6 | Modułowa konstrukcja umożliwiająca łatwą rozbudowę aparatu, waga USG max. 60 kg (aparat bez akcesoriów) | TAK – podać |  |
| 7 | Podstawa jezdna z czterema skrętnymi kołami, z możliwością blokowania min. dwóch z nich | TAK – podać |  |
| 8 | Monitor, kolorowy, o przekątnej ekranu min. 17,0″ Uwaga. Parametr dodatkowo punktowany. | TAK – podać do 20” – 0 pkt. pow. 20” – 10 pkt. |  |
| 9 | Możliwość zmiany wysokości, obrotu i pochylenia monitora niezależnie od panelu sterowania | TAK |  |
| 10 | Panel dotykowy min. 10” | TAK – podać |  |
| 11 | Możliwość wprowadzania danych za pomocą klawiatury dostępnej z poziomu panelu dotykowego (parametr wymagany). Uwaga. Dodatkowa zintegrowana klawiatura fizyczna, wysuwana spod konsoli sterowania – parametr punktowany (niewymagany). | TAK – podać dodatkowa klawiatura tak – 10 pkt. nie – 0 pkt. |  |
| 12 | Panel sterowania z możliwością obrotu | TAK |  |
| 13 | Panel sterowania z możliwością zmiany wysokości | TAK |  |
| 14 | Panel sterowania wyposażony w uchwyty na głowice min. 3 | TAK – podać |  |
| 15 | Aparat wyposażony w min. 2 porty USB | TAK – podać |  |
| 16 | Regulacja TGC min. 8 suwaków | TAK – podać |  |
| 17 | Częstotliwość pracy dostępnych głowic min. 2-16 MHz | TAK – podać |  |
| 18 | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd dla głowic obrazowych min. 3 | TAK – podać |  |
| 20 | Czas pamięci dynamicznej CINE min. 14000 ramek | TAK – podać |  |
| 21 | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów, pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym HDD min. 500 GB | TAK – podać |  |
| 22 | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na dyski zewnętrzne, pamięci PEN w formatach DICOM 3.0, JPG (dla obrazów) i AVI (dla pętli obrazowych) poprzez naciśnięcie programowalnego przycisku na konsoli | TAK – podać |  |
| 23 | OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU | – | – |
| 24 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B, 4 B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) | TAK |  |
| 25 | Tryb B | TAK |  |
| 26 | Głębokość penetracji (obrazowania) min. 2-38cm | TAK – podać |  |
| 27 | Obrazowanie trapezowe i rombowe | TAK |  |
| 28 | Możliwość rotowania obrazu co 90⁰ | TAK |  |
| 29 | Dynamika w trybie B z wyświetlaniem wartości na obrazie min. 255 dB | TAK – podać |  |
| 30 | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych min. 8x | TAK – podać |  |
| 31 | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE | TAK |  |
| 32 | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 33 | Optymalizacja obrazu B i Spektralnego Dopplera za pomocą jednego klawisza | TAK |  |
| 34 | Tryb M | TAK |  |
| 35 | Doppler kolorowy | TAK |  |
| 36 | Automatyczna korekcją ugięcia kąta bramki wraz z automatycznym ustawieniem bramki w naczyniu za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 37 | Ugięcie wiązki Dopplera min. ± 30º | TAK – podać |  |
| 38 | Doppler mocy | TAK |  |
| 39 | Kierunkowy Doppler mocy | TAK |  |
| 40 | Doppler Spektralny Fali Pulsacyjnej (Doppler pulsacyjny) | TAK |  |
| 41 | Regulacja Szerokości bramki przepływu tzw. SV size min. 0.5-20 mm | TAK – podać |  |
| 42 | Automatyczna optymalizacja skali i linii bazowej za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 43 | Maksymalna prędkość dla Dopplera pulsacyjnego przy zerowym kącie korekcji min. +/- 8,5 m/s | TAK – podać |  |
| 44 | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK |  |
| 45 | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 46 | Obrazowanie krzyżowe | TAK |  |
| 47 | Oprogramowanie redukujące szumy, wygładzające obraz B i wyostrzające kontury | TAK |  |
| 48 | Doppler Fali Ciągłej CW | TAK |  |
| 49 | Doppler Tkankowy TDI | TAK |  |
| 50 | OPROGRAMOWANIE | – | – |
| 51 | Badania radiologiczne | TAK |  |
| 52 | Badania małych narządów | TAK |  |
| 53 | Badania naczyniowe | TAK |  |
| 54 | Badania położnicze | TAK |  |
| 55 | Badania ginekologiczne | TAK |  |
| 56 | Badania kardiologiczne | TAK |  |
| 57 | Badania pediatryczne | TAK |  |
| 58 | Badania urologiczne | TAK |  |
| 59 | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |
| 60 | GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE | – | – |
| 61 | Głowice szerokopasmowe o niezależnym wyborze częstotliwości w trybach B i Dopplera | TAK |  |
| 62 | Głowica CONVEX | TAK |  |
| 63 | Częstotliwość pracy min. 2-9 MHz +/- 1MHz | TAK – podać |  |
| 64 | Liczba elementów – powyżej 190 | TAK – podać |  |
| 65 | Kąt widzenia głowicy – powyżej 55º | TAK – podać |  |
| 66 | Głowica LINIOWA | TAK |  |
| 67 | Częstotliwość min. 4-13 MHz +/- 1MHz | TAK – podać |  |
| 68 | Liczba elementów – powyżej 120 | TAK – podać |  |
| 69 | Szerokość pola skanowania >50 mm <53 mm | TAK – podać |  |
| 70 | Głowica SEKTOROWA (kardiologiczna) | TAK |  |
| 71 | Częstotliwość pracy min. 1-5 MHz +/- 1MHz | TAK – podać |  |
| 72 | Liczba elementów – powyżej 60 | TAK – podać |  |
| 73 | Kąt skanowania głowicy – min. 90º | TAK – podać |  |
| 74 | INNE | – | – |
| 75 | Aparat wyposażony w wewnętrzny akumulator lub UPS zamontowany na aparacie, pozwalający na pracę aparatu przez min. 45 min. | TAK – podać |  |
| 76 | Videoprinter | TAK |  |
| 77 | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY APARATU | – | – |
| 78 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie Strain Echo | TAK |  |
| 79 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie Elastografii fali podłużnej | TAK |  |
| 80 | Możliwość rozbudowy o Automatyczny pomiar Intima Media | TAK |  |
| 81 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie tomograficzne | TAK |  |
| 83 | Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki z możliwością wydruku raportów i zdjęć w formacie A4 | TAK |  |
| 84 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do wizualizacji igły przy wkłuciach lub biopsji Uwaga. Parametr punktowany (niewymagany). | TAK/ NIE tak – 10 pkt. nie – 0 pkt. |  |

WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA:

1.Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi)    …..................................... (podać)

2.Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres minimum 36 miesięcy …........................ (podać)

3. Siedziba serwisu gwarancyjnego na terenie RP – nazwa, dane adresowe, telefon, fax

..................................................................................................................................................................(podać)

4. Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat.

5. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (co najmniej raz w roku). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

6. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii.

7. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nieusunięcia usterki w wyznaczonym terminie.

8. Dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy.

9. Dostawa do siedziby Zamawiającego, montaż i uruchomienie w terminie – do 30 dni od dnia podpisania umowy.

10.Gwarancja,  instrukcja obsługi w języku polskim (dodatkowo instrukcja obsługi w formie elektronicznej – na nośniku danych)  – dostarczone w momencie dostawy.

11. Paszport techniczny z wpisem przez autoryzowany serwis.

12. Deklaracja zgodności CE.

13. Szkolenie z zakresu obsługi i bezpiecznej eksploatacji aparatu w miejscu instalacji – min. 2 szkolenia – pierwsze szkolenie odbędzie się w dniu dostawy, instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy, drugie i jeżeli dotyczy kolejne szkolenie w terminie ustalonym przez strony po podpisaniu umowy ...................... (podać)

14. Szkolenie techniczne (dla pracowników działu aparatury medycznej) z zakresu technicznego działania aparatu oraz najczęstszych przyczyn awarii.

Możliwa (maksymalna) ilość punktów do zdobycia – kryterium: oferowane parametry techniczne – 30 pkt.

Zdobyta liczba punktów: …........... (wypełnia Wykonawca)

CZĘŚĆ NR 2

| RESPIRATOR – 1 sztuka |
| --- |
|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE | Warunek graniczny (WYMÓG DO SPEŁNIENIA)/ DODATKOWO PUNKTOWANE PARAMETRY | PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE - podaje Wykonawca LEGENDA: podać – należy podać zaoferowane rozwiązanie TAK – wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK – podać – należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Producent/kraj | podać |  |
| 2 | Model/ typ/ symbol | podać |  |
| 3 | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji: min. 2018 | TAK |  |
| 4 | Respirator przeznaczony głównie do wentylacji dzieci i dorosłych | TAK |  |
| 5 | Waga respiratora z turbiną bez podstawy jezdnej | TAK – podać |  |
| 6 | Zasilanie w tlen o ciśnieniu od 2,8 do 6,0 bar | TAK |  |
| 7 | Zasilanie w tlen ze źródła niskiego ciśnienia w zakresie od 0 do 1,5 bar | TAK |  |
| 8 | Zasilanie AC 230 V 50 Hz +/- 10% | TAK |  |
| 9 | Awaryjne zasilane akumulatorowe do podtrzymania pracy aparatu (nie tylko alarmów) na minimum 150 minut. | TAK |  |
| 10 | Zasilanie w powietrze z wbudowanej turbiny | TAK |  |
| 11 | Filtr Hepa „na wejściu” poboru powietrza do turbiny | TAK |  |
| 12 | Obsługa min. poprzez, pokrętło i ekran dotykowy | TAK |  |
| 13 | Możliwość prowadzenia wentylacji przy zasilaniu jednym gazem | TAK |  |
| 14 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| 15 | System testów sprawdzających działanie respiratora | TAK |  |
| 16 | Przygotowany do pracy z wymiennikami ciepła i wilgoci | TAK |  |
| 17 | Aparat na podstawie jezdnej z blokadą dwóch kół | TAK |  |
| 18 | Możliwość transportu respiratora z pacjentem bez przerywania wentylacji | TAK |  |
| 19 | Tryby wentylacji | – |  |
| 20 | Wentylacja objętościowa wymuszona i asystująca z bezpośrednim ustawieniem stosunku I:E w jednym parametrze, stałym przy zmianach częstości oddechowej | TAK |  |
| 21 | Wentylacja ciśnieniowa wymuszona i asystująca z bezpośrednim ustawieniem stosunku I:E w jednym parametrze, stałym przy zmianach częstości oddechowej | TAK |  |
| 22 | SIMV | TAK |  |
| 23 | PSIMV | TAK |  |
| 24 | Wentylacja PSV | TAK |  |
| 25 | Wentylacja PRVC, tryb wentylacji ze zmiennym ciśnieniem i docelową objętością oddechową | TAK |  |
| 26 | Wentylacja CPAP | TAK |  |
| 27 | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, Duo Levels | TAK, podać |  |
| 28 | Wentylacja APRV | TAK |  |
| 29 | tryb wentylacji do odzwyczajania typu PS-Pro lub MRV lub ASV lub APLV | TAK, podać |  |
| 30 | Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu (do min 70l/min) | TAK, podać |  |
| 31 | Kompensacja oporów rurki z ustawieniem poziomu kompensacji, rodzaju rurki oraz średnicy rurki | TAK |  |
| 32 | Możliwość programowania westchnięć | TAK |  |
| 33 | Wentylacja bezdechu z możliwością wyboru czasu reakcji | TAK |  |
| 34 | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV | TAK |  |
| 35 | Parametry regulowane | – | – |
| 36 | Częstość oddechów min.: od 4 do 100 odd/min | TAK |  |
| 37 | Objętość pojedynczego oddechu min.: 20 – 2000 ml | TAK |  |
| 38 | Regulowany czas wdechu zakres minimalny od 0,2 do 10,0 sek. | TAK |  |
| 39 | Regulowany stosunek I:E min. 1:9 do 4:1 lub stosunek Ti:Ttot min. 5% - 80% | TAK |  |
| 40 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane w zakresie od 21 do 100% | TAK |  |
| 41 | Ciśnienie wspomagania min od 2 do 40 cmH2O | TAK |  |
| 42 | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. 0,2 – 3 cmH2O | TAK |  |
| 43 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. 1-7 l/min Uwaga – parametr punktowany. | TAK – podać zakres 1-7 l/min. – 0 pkt. zakres 1-12l/min – 10 pkt |  |
| 44 | Regulowane kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybach spontanicznych min. 5 -80% przepływu szczytowego | TAK |  |
| 45 | Czas plateau min. 10 – 60 % czasu wdechu | TAK |  |
| 46 | Regulacja czasu narastania przepływu minimum 50-180 cmH2O/s (podać zakres regulacji) | TAK |  |
| 47 | Możliwość wyboru sposobu nastawiania parametrów wdechu i wydechu w trybach kontrolowanych objętością i ciśnieniem z: I:E, Ti: Ttot, czas wdechu. | TAK |  |
| 48 | Ciśnienie wdechowe min 2 – 90 cmH2O | TAK |  |
| 49 | Manualne przedłużenie fazy wdechowej do min. 30 sekund | TAK |  |
| 50 | Manualne przedłużenie fazy wydechowej do min. 40 sekund | TAK |  |
| 51 | Możliwość wyzwolenia przez operatora ręcznego oddechu | TAK |  |
| 52 | Funkcja natleniania – odsysania z regulacją czasu przed odsysaniem oraz po odsysaniu(dla każdego z etapu możliwość zastosowania innych ustawień czasu) Uwaga – parametr punktowany (niewymagany). | TAK/NIE – podać tak – 10 pkt. nie – 0 pkt. |  |
| 53 | Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji | – | – |
| 54 | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji | TAK |  |
| 55 | Rzeczywista całkowita częstość oddechowa | TAK |  |
| 56 | Objętość pojedynczego oddechu (wdechowa oraz wydechowa) | TAK |  |
| 57 | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej (wydechowa) | TAK |  |
| 58 | Spontaniczna częstość oddechowa | TAK |  |
| 59 | Spontaniczna, wydechowa objętość minutowa | TAK |  |
| 60 | Szczytowe ciśnienie | TAK |  |
| 61 | Ciśnienie Plateau | TAK |  |
| 62 | Ciśnienie PEEP | TAK |  |
| 63 | Pomiar AutoPEEP | TAK |  |
| 64 | Pomiar P0,1 | TAK |  |
| 65 | Pomiar NIF/MIP | TAK |  |
| 66 | Pomiar WOB | TAK |  |
| 67 | Pomiar RR/Vte | TAK |  |
| 68 | Pomiar oporności dynamicznej oraz podatności dynamicznej | TAK |  |
| 69 | Pomiar oporności statycznej oraz podatności statycznej | TAK | – |
| 70 | Pomiar wdechowego przepływu szczytowego | TAK |  |
| 71 | Pomiar wydechowego przepływu szczytowego | TAK |  |
| 72 | Możliwość ustawienia okresowego pomiaru (pomiar w przedziałach czasowych min.: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 minut) następujących parametrów min: Rstat, Cstat, Pplat, AutoPeep Uwaga – parametr punktowany (niewymagany). | TAK/NIE – podać tak – 10 pkt. nie – 0 pkt |  |
| 73 | Zapis w postaci trendu z min. 72 h następujących parametrów: - RR - VTi - Vte - MVe - Pplat - Pszczyt - Pmean - PEEP - Ti/Ttot - %Przeciek - Auto-Peep - MVe spont - RR spont - przepływ szczyt wdech - przepływ szczyt wydech - P0.1 - Rstat - Cstat - Rdyn - Cdyn - NIF - WOB - I:E - FiO2 | TAK |  |
| 74 | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
| 75 | Możliwość rozbudowy o integralny pomiar etCO2 w strumieniu głównym wraz z prezentacją krzywej kapnograficznej na ekranie respiratora . | TAK |  |
| 76 | W przypadku pomiaru CO2 pomiar kapnografii w trybie wolumetrycznym. | TAK |  |
| 77 | W przypadku pomiaru CO2 respirator dodatkowo umożliwia pomiar następujących parametrów: - etCO2 - obj. Minutowa CO2 - Pęcherzykowa objętość minutowa, - Współczynnik objętości martwej dróg oddechowych do objętości bieżącej, - Objętość martwa dróg oddechowych, - Nachylenie kapnogramu objętościowego na poziomie plateau pęcherzykowego | TAK |  |
| 78 | Prezentacja graficzna | – | – |
| 79 | Pojedynczy kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 10 cali do prezentacji parametrów nastawianych i mierzonych, oraz krzywych dynamicznych | TAK |  |
| 80 | Jednoczesne wyświetlanie min. 2 krzywych dynamicznych do wyboru przez użytkownika: przepływ/czas,ciśnienie/czas, objętość/czas, | TAK |  |
| 81 | Wyświetlanie pętli: - P/V - V/F - F/P | TAK |  |
| 82 | Możliwość regulacji skali wykresów krzywych | TAK |  |
| 83 | Możliwość zamrożenia wybranej pętli celem wykonania analizy i pomiarów. Możliwość ustawienia 2 kursorów w różnych pkt pętli odczyt wartości z danych pkt. pętli oraz różnicy między tymi pkt. Uwaga – parametr punktowany (niewymagany). | TAK/NIE – podać tak – 10 pkt. nie – 0 pkt |  |
| 84 | Możliwość regulacji przez użytkownika poziomu jasności ekranu. | TAK |  |
| 85 | Alarmy | – |  |
| 86 | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
| 87 | Braku lub niskiego ciśnienia tlenu | TAK |  |
| 88 | Stężenia tlenu min/max | TAK |  |
| 89 | Za wysokiej częstości oddechowej | TAK |  |
| 90 | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego | TAK |  |
| 91 | Alarm bezdechu | TAK |  |
| 92 | Dziennik alarmów min. 200 zdarzeń | TAK |  |
| 93 | Funkcja automatycznego doboru progów alarmów w stosunku do zmierzonych parametrów. | TAK |  |
| 94 | Możliwość wyłączenia czujnika przepływu na wypadek jego uszkodzenia | TAK |  |
| 95 | Inne wymagania | – | – |
| 96 | Możliwość ustawienia dostępnych trybów wentylacji dla użytkownika – dezaktywacja nieużywanych trybów (spośród wszystkich wymaganych trybów) Uwaga – parametr punktowany (niewymagany). | TAK/NIE – podać tak – 10 pkt. nie – 0 pkt |  |
| 97 | Wyjście do nebulizator pneumatyczny, sterowanego przez respirator z ustawieniem okresowości podawania leku oraz czasu trwania podaży | TAK |  |
| 98 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawianych parametrów | TAK |  |
| 99 | Ochrona min. IP31 | TAK |  |
| 100 | Złącze do komunikacji z urządzeniem zewnętrznym | TAK |  |
| 101 | Jednorazowy układ pacjenta dla dorosłych – 1 szt. na respirator | TAK |  |
| 102 | Zastawka wydechowa wielorazowa | TAK |  |
| 103 | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | TAK |  |

WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA:

1.Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi)    …..................................... (podać)

2.Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesięcy …........................ (podać)

3. Siedziba serwisu gwarancyjnego na terenie RP – nazwa, dane adresowe, telefon, fax

..................................................................................................................................................................(podać)

4. Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat.

5. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych (również części) w okresie objętym gwarancją (co najmniej raz w roku). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

6. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii.

7. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nieusunięcia usterki w wyznaczonym terminie.

8. Dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy.

9. Dostawa do siedziby Zamawiającego, montaż i uruchomienie w terminie – do 30 dni od dnia podpisania umowy.

10. Gwarancja,  instrukcja obsługi w języku polskim (dodatkowo instrukcja obsługi w formie elektronicznej – na nośniku danych)  – dostarczone w momencie dostawy.

11. Paszport techniczny z wpisem przez autoryzowany serwis.

12. Deklaracja zgodności CE.

13. Szkolenie z zakresu obsługi i bezpiecznej eksploatacji aparatu w miejscu instalacji – min. 2 szkolenia – pierwsze szkolenie odbędzie się w dniu dostawy, instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy, drugie i jeżeli dotyczy kolejne szkolenie w terminie ustalonym przez strony po podpisaniu umowy ...................... (podać)

14. Szkolenie techniczne (dla pracowników działu aparatury medycznej) z zakresu technicznego działania aparatu oraz najczęstszych przyczyn awarii.

Możliwa (maksymalna) ilość punktów do zdobycia – kryterium: oferowane parametry techniczne – 50 pkt.

Zdobyta liczba punktów: …........... (wypełnia Wykonawca)

CZĘŚĆ NR 3

| APARAT DO ZNIECZULENIA – 1 sztuka |
| --- |
|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE | Warunek graniczny (WYMÓG DO SPEŁNIENIA)/ DODATKOWO PUNKTOWANE PARAMETRY | PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE - podaje Wykonawca LEGENDA: podać – należy podać zaoferowane rozwiązanie TAK – wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK – podać – należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Producent/kraj | podać |  |
| 2 | Model/ typ/ symbol | podać |  |
| 3 | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji: min. 2018 | TAK |  |
| 4 | PARAMETRY OGÓLNE | – | – |
| 5 | Blat do pisania wraz z oświetleniem | TAK |  |
| 6 | Co najmniej 2 szuflady na akcesoria | TAK – podać |  |
| 7 | Podstawa jezdna, co najmniej 2 koła z hamulcami | TAK – podać |  |
| 8 | Zasilanie gazowe (O2, powietrze, N2O) ze ściany (sieć centralna) | TAK |  |
| 9 | Możliwość podłączenia butli zasilania awaryjnego w O2 i N2O | TAK |  |
| 10 | Waga aparatu | podać |  |
| 11 | Zasilanie awaryjne bateryjne lub akumulatorowe wbudowane w aparat, czas zasilania min. 90 [min] | TAK – podać |  |
| 12 | WYMAGANIA PODAŻY GAZÓW | – | – |
| 13 | Gniazdo kompatybilne z parownikami typu Selectatec, umożliwiające jednoczesne zamontowanie dwóch parowników | TAK |  |
| 14 | Blokada uniemożliwiająca podaż środków wziewnych z dwóch parowników jednocześnie | TAK |  |
| 15 | Elektroniczne przepływomierze dla O2 i N2O (powietrze) | TAK |  |
| 16 | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów. Stężenie O2 utrzymywane automatycznie przy zmianie przepływu świeżych gazów i zmianie pomiędzy N2O a powietrzem | TAK |  |
| 17 | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania niskimi przepływami, poniżej 300 [ml/min]. Aparat umożliwia podaż świeżego gazu o przepływie powyżej 17 l/min. | TAK – podać |  |
| 18 | System automatycznego utrzymania minimalnego stężenia O2 w mieszaninie oddechowej z N2O na poziomie min. 25% | TAK – podać |  |
| 19 | Pneumatyczny lub elektryczny napęd aparatu | TAK – podać |  |
| 20 | WYMAGANIA UKŁADU ODDECHOWEGO | – | – |
| 21 | Układ oddechowy łatwy do sterylizacji | TAK |  |
| 22 | Obejście tlenowe o dużej wydajności, min. 30 l/min. | TAK – podać |  |
| 23 | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |
| 24 | Regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | TAK |  |
| 25 | Rozdzielony układ dopływu świeżych gazów, poprzez zawór jednokierunkowy, eliminujący wpływ podaży świeżych gazów na objętość oddechową i ciśnienie w drogach oddechowych | TAK |  |
| 26 | Pochłaniacz CO2 o obudowie przeziernej i pojemności min. 1,7 [l] | TAK – podać |  |
| 27 | Możliwość użycia jednorazowych pochłaniaczy CO2 | TAK |  |
| 28 | Możliwość wymiany wapna podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania narzędzi | TAK |  |
| 29 | Czujniki przepływu w technologii "Hot Wire" umożliwiające dokładne pomiary | TAK |  |
| 30 | Awaryjne dozowanie O2 z możliwością regulacji wielkości przepływu od 0-15 l/min z obiegiem przez parownik i układ okrężny. Możliwość użycia na wyłączonym aparacie | TAK |  |
| 31 | WYMAGANE CECHY RESPIRATORA |  |  |
| 32 | Praca respiratora sterowana elektronicznie | TAK |  |
| 33 | Prowadzenie wentylacji ręcznej | TAK |  |
| 34 | PSV – oddech spontaniczny z PS | TAK |  |
| 35 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona kontrolowana objętościowo | TAK |  |
| 36 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona kontrolowana ciśnieniowo | TAK |  |
| 37 | IMV – wentylacja wymuszona kontrolowana objętościowo z ustawianym limitem max. ciśnienia | TAK |  |
| 38 | PCV – wentylacja wymuszona kontrolowana ciśnieniowo | TAK |  |
| 39 | Wentylacja PCV z docelową objętością | TAK |  |
| 40 | Wstępne ustawianie parametrów wentylacji na podstawie IBW | TAK |  |
| 41 | Wyzwalacz przepływowy z regulacją czułości | TAK |  |
| 42 | zakres czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV, min. 0,5 do 10,0 [l/min] | TAK – podać |  |
| 43 | Regulacja PS w zakresie min.: od 10 do 50 hPa | TTAK – podać |  |
| 44 | Regulacja stosunku wdechu do wydechu: minimum 4:1 do 1:4 | TAK – podać |  |
| 45 | Regulacja częstości oddechu minimum od 5 do 100 1/min | TAK – podać |  |
| 46 | Zakres objętości oddechowe j dla wentylacji objętościowej, min. od 20 [ml] do 1500 [ml] | TAK – podać |  |
| 47 | Zakres PEEP, min. od 4 do 20 [mbar] | TAK – podać |  |
| 48 | Zakres Plateau wdechu, min. od 10 do 50% czasu wdechu | TAK – podać |  |
| 49 | ALARMY | TAK |  |
| 50 | Alarm bezdechu | TAK |  |
| 51 | Alarm rozłączenia pacjenta lub niskiego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
| 52 | Alarm awarii zasilania w gazy | TAK |  |
| 53 | Alarm maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
| 54 | Alarm dolny i górny stężenia tlenu | TAK |  |
| 55 | Alarm dolny i górny objętości minutowej | TAK |  |
| 56 | Alarm dolny wydechowej objętości oddechowej | TAK |  |
| 57 | Alarm wdechowego i wydechowego CO2 | TAK |  |
| 58 | Funkcja automatycznego ustawienia granic alarmowych po ustabilizowaniu wentylacji | TAK |  |
| 59 | Możliwość wyłączenia alarmów pacjenta na min. 6 min podczas wentylacji ręcznej/spontanicznej | TAK – podać |  |
| 60 | WYMAGANE POMIARY I OBRAZOWANIE | TAK |  |
| 61 | Automatyczne rozpoznawanie używanego anestetyku wziewnego | TAK |  |
| 62 | Trendy tabelaryczne oraz graficzne mierzonych parametrów | TAK |  |
| 63 | Pojedynczy kolorowy ekran, sterowany dotykowo, wyświetlający jednocześnie nastawy i mierzone parametry respiracji. Przekątna ekranu min. 15" (nie można stosować ekranów powielających). Rozdzielczość ekranu min. 1024x768. | TAK – podać |  |
| 64 | Ekran sterowania wbudowany w ścianę przednią aparatu | TAK |  |
| 65 | Obsługa aparatu poprzez ekran dotykowy, przyciski i pokrętło | TAK |  |
| 66 | Jednoczesna prezentacja min. 4 krzywych dynamicznych na ekranie | TAK – podać |  |
| 67 | Jednoczesna prezentacja min. 4 krzywych dynamicznych (ciśnienia, przepływu, objętości, CO2) wraz z min. 3 pętlami spirometrycznymi (P/V, F/V, F/P) Uwaga – parametr punktowany (niewymagany). | TAK/ NIE – podać TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 68 | Pomiar koncentracji halotanu, izofluranu, sevofluranu i desfluranu na wdechu i wydechu | TAK |  |
| 69 | Prezentacja krzywej ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
| 70 | Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych | TAK |  |
| 71 | Prezentacja krzywej CO2 w drogach oddechowych | TAK |  |
| 72 | Prezentacja krzywej objętości w drogach oddechowych | TAK |  |
| 73 | Jednoczesna prezentacja pętli ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, przepływ/ciśnienie | TAK |  |
| 74 | Możliwość zapisania pętli referencyjnej i wyświetlania wraz z bieżącą pętlą | TAK |  |
| 75 | Moduł gazowy zintegrowany z aparatem. Nie dopuszcza się pomiaru realizowanego przez monitor pacjenta | TAK |  |
| 76 | Pomiar stężenia O2 w gazach wdechowych FiO2 i wydechowych EtO2 | TAK |  |
| 77 | Paramagnetyczny pomiar stężenia O2, bez elementów eksploatacyjnych | TAK |  |
| 78 | Pomiar stężenia dwutlenku węgla w gazach wydechowych EtCO2 i wdechowych FiCO2 | TAK |  |
| 79 | Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta | TAK |  |
| 80 | Prezentacja na ekranie wirtualnych przepływomierzy | TAK |  |
| 81 | Funkcja „Ecometer” pozwalająca na optymalizację wielkości przepływu świeżego gazu. Prezentacja w postaci wykresu słupkowego przedstawiający zużycie świeżych gazów w trakcie znieczulania. | TAK |  |
| 82 | Funkcja służąca do monitorowania niezaintubowanych pacjentów oddychających spontanicznie gdzie nie występuje przepływ świeżych gazów z respiratora anestetycznego. Parametry monitorowane min.: CO2 (wraz z kreśleniem krzywej CO2 na ekranie aparatu, częstość oddechów z CO2), minutowa MV, Vte, Ppeak, | TAK |  |
| 83 | Pomiar min. objętości oddechu Vte, minutowej MV; ciśnienia szczytowego, średniego, Plateau, PEEP, Cstat. Cdyn. | TAK |  |
| 84 | Pomiar dodatkowych parametrów: Opór, przeciek, Vti, C20/C, czas trwania oddechów spontanicznych Uwaga – parametr punktowany (niewymagany). | TAK/ NIE – podać TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 85 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE | – | – |
| 86 | Min. 4 gniazda elektryczne umieszczone na tylnej ścianie aparatu | TAK – podać |  |
| 87 | Przewody do odciągu gazów panestetycznych | TAK |  |
| 88 | Bezpieczny system mocowania kardiomonitora | TAK |  |
| 89 | Uchwyt do zamocowania min. 2 butli 10l z tyłu aparatu | TAK – podać |  |
| 90 | Dodatkowe wyjście na niezależną podaż tlenu z możliwością regulacji min. od 0 – 10 l/min | TAK – podać |  |
| 91 | Min. 5 sztuk pułapek wodnych dla dorosły oraz, min. 5 sztuk linii próbkujących dla dorosłych | TAK – podać |  |
| 92 | Przewody zasilania gazów z instalacji centralnej do O2, N2O i powietrza, złącze typu AG | TAK |  |
| 93 | Wielorazowy układ pacjenta dla dorosłych | TAK |  |
| 94 | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
| 95 | MONITOR PACJENTA DO APARATU | – | – |
| 96 | Parametry ogólne | TAK |  |
| 97 | Monitor funkcji życiowych pacjenta, stacjonarno – transportowy | TAK |  |
| 98 | Wbudowany, składany uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
| 99 | Waga monitora max. 4,0 kg | TAK |  |
| 100 | Ekran i sterowanie | – | – |
| 101 | Monitor sterowany za pośrednictwem ekranu dotykowego | TAK |  |
| 102 | Kolorowy, pojedynczy ekran TFT o przekątnej min. 10”, rozdzielczość min. 800x600 | TAK – podać |  |
| 103 | Jednoczesna prezentacja min. 6 krzywych na ekranie | TAK – podać |  |
| 104 | Możliwość wyświetlania dużych pól z wartościami numerycznymi mierzonych parametrów. Wartości numeryczne wyświetlane bez krzywych dynamicznych – nie dotyczy krzywej EKG, która musi być stale widoczna na ekranie | TAK |  |
| 105 | Funkcja przewodnika obsługi dostępna bezpośrednio na ekranie monitora, która przy pomocy obrazków i opisów pomaga prawidłowo obsłużyć urządzenie: obrazuje jak podłączyć przewody, objaśnia skróty i symbole graficzne znajdujące się na ekranie | TAK |  |
| 106 | Komunikacja z użytkownikiem bez użycia pokrętła Uwaga – parametr punktowany (niewymagany). | TAK/ NIE TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 107 | Przyciski szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien przeglądu okien monitora. Dostępne min. 3 przyciski z możliwością zmiany przypisanych do nich funkcji | TAK – podać |  |
| 108 | Okno dedykowane do obliczeń związanych z dawkowaniem leków z funkcją kalkulacji min.: dawek, wartości przepływu | TAK – podać |  |
| 109 | Powrót do pracy po impulsie defibracyjnym: max 11 sekund | TAK – podać |  |
| 110 | Zasilanie | – | – |
| 111 | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ± 10% | TAK – podać |  |
| 112 | Zasilanie z wbudowanego akumulatora na min. 5 godzin pracy Uwaga – parametr punktowany: 5 godzin pracy – 0 pkt., 6 godzin pracy i więcej – 10 pkt. | TAK – podać 5 godzin – 0 pkt. 6 godzin i więcej – 10 pkt. |  |
| 113 | Pobór mocy: max 100 VA | TAK – podać |  |
| 114 | Praca w sieci | – | – |
| 115 | Monitor przystosowany do pracy w sieci | TAK |  |
| 116 | Możliwość sprawdzenia funkcji życiowych oraz stanów alarmowych innego monitora w sieci | TAK |  |
| 117 | Możliwość wyświetlenia danych numerycznych z innego monitora z sieci: w trybie jednego łóżka i w trybie przeglądu min. 8 innych łóżek jednocześnie | TAK – podać |  |
| 118 | Opisana powyżej praca w sieci zapewniona nawet podczas awarii centrali | TAK |  |
| 119 | Alarmy | – | – |
| 120 | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |
| 121 | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez Użytkownika. | TAK – podać |  |
| 122 | Funkcja automatycznego ustawienia granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów | TAK |  |
| 123 | Możliwość wyciszenia alarmów na krótki czas i zawieszenia na stałe | TAK |  |
| 124 | Funkcja eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny | TAK |  |
| 125 | Funkcja ekranowego przewodnika, który w formie graficznej pokazuje, jak rozwiązać określony alarm techniczny Uwaga – parametr punktowany (niewymagany) | TAK/ NIE TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 126 | Zapamiętywanie danych | – | – |
| 127 | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 110 godzin | TAK – podać |  |
| 128 | Trend tabelaryczny: możliwość przeglądania danych z rozdzielczością min. 1 min | TAK – podać |  |
| 129 | Funkcja „holterowska” min. 1 krzywej z co najmniej 110 godzin (z możliwością wyświetlenia rzeczywistego rozmiaru na 5 sekundowym odcinku) | TAK – podać |  |
| 130 | Pamięć zdarzeń arytmii z min. 110 godzin (zdarzenie reprezentowane przez zapis 10 sekund przebiegu z momentu wystąpienia arytmii) | TAK – podać |  |
| 131 | Pamięć zdarzeń alarmowych z min. 110 godzin | TAK – podać |  |
| 132 | Jednoczasowa prezentacja min. 3 parametrów w trendzie graficznym. Monitor wyposażony w dwa niezależne okna trendu graficznego | TAK – podać |  |
| 133 | Synchronizacja czasowa pomiędzy oknami przeglądów alarmów, trendami prezentowanymi: tabelarycznie, graficznie i funkcją holterowską tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów bądź alarmów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe prezentacje zdarzeń, bez konieczności wyszukiwania na skali czasu | TAK |  |
| 134 | Pomiar EKG | – | – |
| 135 | Monitorowanie z kabla 3 lub min. 5 żyłowego | TAK – podać |  |
| 136 | Zakres pomiaru częstości akcji serca: min. 15-300 ud/min. Dokładność pomiaru częstości akcji serca min. ± 2 ud/min | TAK – podać |  |
| 137 | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
| 138 | Automatyczna zmiana monitorowanej elektrody w wypadku wykrycia odczepienia elektrody | TAK |  |
| 139 | Pomiar i wyświetlanie liczby zarejestrowanych PPK/VPC na minutę z funkcją ustawienia min. górnej granicy dla PPK/VPC na minutę | TAK |  |
| 140 | Analiza odcinka ST | – | – |
| 141 | Analiza odcinka ST z min. 2 odprowadzeń przy monitorowaniu kablem min. 5 żyłowym. | TAK – podać |  |
| 142 | Zakres pomiarowy ST min. od -25 do (+)25 mm | TAK – podać |  |
| 143 | Analiza arytmii | TAK |  |
| 144 | Analiza arytmii Rozpoznawanie min. 11 rodzajów zaburzeń w monitorze. | TAK – podać |  |
| 145 | Oddech | – | – |
| 146 | Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę | TAK |  |
| 147 | Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. z dokłądnośćią min. ± 2 odd.min. | TAK – podać |  |
| 148 | Pomiar bezdechu w zakresie min. 5 – 30 sekund. | TAK – podać |  |
| 149 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi | – | – |
| 150 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i pomiar okresowy | TAK |  |
| 151 | Dokładność min. ± 4 mmHg | TAK – podać |  |
| 152 | Możliwość ustawienia początkowego ciśnienia mankietu | TAK |  |
| 153 | Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 1 – 480 minut | TAK – podać |  |
| 154 | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej – alarmy dla każdej wartości | TAK |  |
| 155 | Zakres pomiarowy min: 0 – 300 mmHg | TAK – podać |  |
| 156 | Przeciek powietrza nie większy niż 3 mmHg/min | TAK – podać |  |
| 157 | Czas pompowania mankietu w trybie pacjenta do dorosłego: max. 12 sekund | TAK – podać |  |
| 158 | Tryb Stazy Żylnej | TAK |  |
| 159 | Pomiar saturacji | – | – |
| 160 | Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej i wartości SpO2 | TAK |  |
| 161 | Zakres pomiarowy SpO2 min: 0 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. (dokładność min. ± 1 ud.min) | TAK – podać |  |
| 162 | Możliwość wyboru szybkości odpowiedzi dla pomiaru saturacji – min. 3 poziomy odpowiedzi do wyboru | TAK – podać |  |
| 163 | Możliwość wyboru czułości pomiędzy normalną a maksymalną dla pomiaru saturacji | TAK |  |
| 164 | Pomiar przy użyciu wodoodpornego czujnika typu klips Uwaga – parametr punktowany (niewymagany). | TAK/ NIE TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 165 | Rozbudowa | – | – |
| 166 | Monitor wyposażony w min. dwa kanały do pomiaru IBP umożliwiające pomiar i wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej oraz średniej IBP – alarmy dla każdej wartości. Zakres pomiaru IBP min. -40 do 250 mmHg. Całkowita dokładność pomiaru: ± 5 mmHg lub lepsza | TAK – podać |  |
| 167 | Możliwość rozbudowy, bez udziału serwisu, o zasilany i sterowany z poziomu monitora pacjenta pomiar CO2 | TAK |  |
| 168 | Możliwość rozbudowy, bez udziału serwisu, o pomiar temperatury w min. 2 kanałach. Zakres pomiaru min. 10 – 40 °C | TAK – podać |  |
| 169 | Monitor z wbudowaną obsługą komunikacji w formacie HL7. Obsługa min. ORU, ORF, QRY, ADT, MSH. | TAK – podać |  |
| 170 | Wyposażenie | – | – |
| 171 | Akcesoria: - EKG, przewody pacjenta 3 żyłowe x 1 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych x 1 - wielorazowy mankiet dla dorosłych, standardowy x 1 szt. - wodoodporny czujnik na palec dla dorosłych do pomiaru SpO2 x 1 szt. | TAK – podać |  |

WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA:

1.Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi)    …..................................... (podać)

2.Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesięcy …........................ (podać)

3. Siedziba serwisu gwarancyjnego na terenie RP – nazwa, dane adresowe, telefon, fax

..................................................................................................................................................................(podać)

4. Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat.

5. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych (również części) w okresie objętym gwarancją (co najmniej raz w roku). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

6. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii.

7. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nieusunięcia usterki w wyznaczonym terminie.

8. Dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy.

9. Dostawa do siedziby Zamawiającego, montaż i uruchomienie w terminie – do 30 dni od dnia podpisania umowy.

10. Gwarancja,  instrukcja obsługi w języku polskim (dodatkowo instrukcja obsługi w formie elektronicznej – na nośniku danych)  – dostarczone w momencie dostawy.

11. Paszport techniczny z wpisem przez autoryzowany serwis.

12. Deklaracja zgodności CE.

13. Szkolenie z zakresu obsługi i bezpiecznej eksploatacji aparatu w miejscu instalacji – min. 2 szkolenia – pierwsze szkolenie odbędzie się w dniu dostawy, instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy, drugie i jeżeli dotyczy kolejne szkolenie w terminie ustalonym przez strony po podpisaniu umowy ...................... (podać)

14. Szkolenie techniczne (dla pracowników działu aparatury medycznej) z zakresu technicznego działania aparatu oraz najczęstszych przyczyn awarii.

Możliwa (maksymalna) ilość punktów do zdobycia – kryterium: oferowane parametry techniczne – 60 pkt.

Zdobyta liczba punktów: …........... (wypełnia Wykonawca)

CZĘŚĆ NR 4

| ZESTAW DO TRUDNEJ INTUBACJI – 1 sztuka |
| --- |
|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE | Warunek graniczny (WYMÓG DO SPEŁNIENIA)/ DODATKOWO PUNKTOWANE PARAMETRY | PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE - podaje Wykonawca LEGENDA: podać – należy podać zaoferowane rozwiązanie TAK – wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK – podać – należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Producent/kraj | podać |  |
| 2 | Model/ typ/ symbol | podać |  |
| 3 | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji: min. 2018 | TAK |  |
| 4 | SYSTEM WIZYJNY | – | – |
| 5 | Zewnętrzny monitor LCD z ekranem min. 3,5” | TAK – podać |  |
| 6 | Kąt regulacji położenia monitora w zakresie: góra/ dół, prawo/ lewo | TAK |  |
| 7 | Dwa wyjścia zewnętrzne: miniUSB, HDMI | TAK |  |
| 8 | Możliwość zapisania ruchomego obrazu podczas badania w trybie rzeczywistym jako zdjęcie lub film – w pamięci wewnętrznej urządzenia. Pamięć wewnętrzna, min. 16 GB Uwaga – parametr dodatkowy punktowany. | TAK – podać 16 GB – 0 pkt. pow. 16 GB – 10 pkt. |  |
| 9 | Możliwość przesyłania rzeczywistego lub zapisanego obrazu za pomocą transferu WiFi lub kabla HDMI do odbiorników zewnętrznych | TAK |  |
| 10 | Możliwość łatwego odłączenia monitora od rękojeści | TAK |  |
| 11 | Wbudowana bateria litowa o pojemności min. 2500 mAH, 3,7V Uwaga – parametr dodatkowy punktowany. | TAK – podać 2500 mAH – 0 pkt. pow. 2500 mAH – 10 pkt. |  |
| 12 | Czas pracy ciągłej na pełnej baterii, min. 4 godz. Uwaga – parametr dodatkowy punktowany. | TAK – podać 4 h – 0 pkt. pow. 4 h – 10 pkt. |  |
| 13 | W zestawie zewnętrzna ładowarka sieciowa | TAK |  |
| 14 | LARYNGOSKOP | – | – |
| 15 | Ergonomiczna i lekka rękojeść kompatybilna z dedykowanym, demontowanym monitorem, wykonana z wytrzymałego tworzywa, zintegrowana z prowadnicą | TAK |  |
|  | Prowadnica wykonana ze stopu tytanu z regulacją wysuwu pozwalającą na użycie różnej wielkości łyżek (neonatologiczne, dziecięce, dla dorosłych) | TAK |  |
| 17 | Wbudowana w prowadnicę kamera cyfrowa o średnicy max. 4 mm oraz moduł oświetlenia LED | TAK – podać |  |
| 18 | Źródło światła LED o natężeniu ≥ 1.000lx z odległości 40mm | TAK – podać |  |
| 19 | Obszar oświetlenia ≥ Ø 50mm z odległości 40 mm | TAK – podać |  |
| 20 | Temperatura barowa 5.000 K | TAK |  |
| 21 | Kąt widzenia: 60 st. | TAK |  |
| 22 | Odległość robocza: 20-100 mm | TAK |  |
| 23 | Cyfrowy moduł obrazowania w zakresie 160.000 – 1.000.000 pikseli | TAK |  |
| 24 | Mikroprocesowy system kontroli temperatury zabezpieczającej optykę przed zaparowaniem | TAK |  |
| 25 | W zestawie: etui, komplet łyżek wielorazowych | TAK |  |

WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA:

1.Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi)    …..................................... (podać)

2.Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres minimum 36 miesięcy …........................ (podać)

3. Siedziba serwisu gwarancyjnego na terenie RP – nazwa, dane adresowe, telefon, fax

..................................................................................................................................................................(podać)

4. Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat.

5. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych (również części) w okresie objętym gwarancją (co najmniej raz w roku). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

6. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii.

7. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nieusunięcia usterki w wyznaczonym terminie.

8. Dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy.

9. Dostawa do siedziby Zamawiającego, montaż i uruchomienie w terminie – do 30 dni od dnia podpisania umowy.

10. Gwarancja,  instrukcja obsługi w języku polskim (dodatkowo instrukcja obsługi w formie elektronicznej – na nośniku danych)  – dostarczone w momencie dostawy.

11. Paszport techniczny z wpisem przez autoryzowany serwis.

12. Deklaracja zgodności CE.

13. Szkolenie z zakresu obsługi i bezpiecznej eksploatacji aparatu w miejscu instalacji – min. 2 szkolenia – pierwsze szkolenie odbędzie się w dniu dostawy, instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy, drugie i jeżeli dotyczy kolejne szkolenie w terminie ustalonym przez strony po podpisaniu umowy ...................... (podać).

14. Szkolenie techniczne (dla pracowników działu aparatury medycznej) z zakresu technicznego działania aparatu oraz najczęstszych przyczyn awarii.

Możliwa (maksymalna) ilość punktów do zdobycia – kryterium: oferowane parametry techniczne – 30 pkt.

Zdobyta liczba punktów: …........... (wypełnia Wykonawca)

CZĘŚĆ NR 5

| ANALIZATOR PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH Z SYSTEMEM DO SZYBKIEJ DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ – 1 sztuka |
| --- |
|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE | Warunek graniczny (WYMÓG DO SPEŁNIENIA)/ DODATKOWO PUNKTOWANE PARAMETRY | PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE - podaje Wykonawca LEGENDA: podać – należy podać zaoferowane rozwiązanie TAK – wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK – podać – należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Producent/kraj | podać |  |
| 2 | Model/ typ/ symbol | TAK |  |
| 3 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji: min. 2018 |  |  |
| 4 | Zasilanie elementów systemu z sieci 230V 50Hz | TAK |  |
| 5 | Zasilanie awaryjne elementów systemu z UPS lub wbudowanego akumulatora w przypadku zaniku zasilania sieciowego | TAK |  |
| 6 | Analizator wykorzystujący pomiar metodą testów immunologicznych opartą na analizie ilościowej czasu zaniku fluorescencji, parametrów, min.: Troponina I, Troponina T, CKMB, CRP, D-Dimery, NT-proBNP, BetahcG, Mioglobina, Prokalcytonina | TAK – podać |  |
| 7 | Rotor odczynnikowy na minimum 100 testów Uwaga – parametr dodatkowy punktowany. | TAK – podać 100 – 0 pkt. pow. 100 – 10 pkt. |  |
| 8 | Skaner kodów kreskowych do odczytu ID pacjenta, operatora Uwaga – parametr punktowany (niewymagany). | TAK/NIE – podać TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 9 | Analizator umożliwiający pomiar próbek dwóch pacjentów jednoczasowo Uwaga – parametr punktowany (niewymagany). | TAK/NIE – podać TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 10 | Możliwość dodawania testów podczas wykonywania oznaczeń Uwaga – parametr punktowany (niewymagany). | TAK/NIE – podać TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 11 | Automatyczne wykrywanie ID probówki testowej poprzez wewnętrzny czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 12 | Analizy wykonywane z krwi pełnej oraz osocza, pobranej na antykoagulanty (heparyna lub EDTA) | TAK |  |
| 13 | Analizator nie wymagający wstępnego przygotowania próbki (pomiar krwi pełnej). Bezpieczne pipetowanie krwi przez analizator bez konieczności otwierania próbki | TAK |  |
| 14 | Pomiar do 5 parametrów z jednej próbki | TAK |  |
| 15 | Możliwość wyboru testów zgodnie z żądaniem operatora Uwaga – parametr punktowany (niewymagany). | TAK/NIE – podać TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 16 | Automatyczne mieszanie próbek | TAK |  |
| 17 | Automatyczne mieszanie dwóch próbek jednocześnie Uwaga – parametr punktowany (niewymagany). | TAK/NIE TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 18 | Aparat z możliwością ciągłego doładowania próbek, odstępy nie większe niż 5 minut Uwaga – parametr dodatkowo punktowany. | TAK – podać do 5 minut – 10 pkt. powyżej 5 minut – 0 pkt. |  |
| 19 | Analizator wykonujący min. 30 oznaczeń na godzinę | TAK – podać |  |
| 20 | Czas od pobrania próbki do uzyskania wyniku maks. 22 minuty | TAK – podać |  |
| 21 | Maksymalnie dwie części zużywalne (np. kaseta pomiarowa i pipeta próbki) oraz papier | TAK |  |
| 22 | Możliwość współpracy analizatora z siecią informatyczną – komunikacja dwukierunkowa | TAK |  |
| 23 | Skonfigurowanie analizatorów do poprawnej współpracy z systemem informatycznym Zamawiającego, oraz włączenie do szpitalnej sieci informatycznej (HIS) | TAK |  |
| 24 | Możliwość podłączenia analizatora do szpitalnego systemu informatycznego do nadzorowania analizatorów zdecentralizowanych (poza laboratorium) | TAK |  |
| 25 | Wbudowana drukarka | TAK |  |
| 26 | Możliwość podłączenia dodatkowej drukarki i klawiatury zewnętrznej Uwaga – parametr punktowany (niewymagany). | TAK/NIE TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| 27 | Zestaw startowy, min.: kasety testowe do wykonywania badań: - Troponina T (2 op.), - CRP (1 op.), - D-dimer (1 op.) kontrolki do wykonywania w/w badań (po 2 op.) pakiet reakcyjny: płyny i odczynniki (2 op.) | TAK – podać |  |

WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA:

1.Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi)    …..................................... (podać)

2.Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesięcy …........................ (podać)

3. Siedziba serwisu gwarancyjnego na terenie RP – nazwa, dane adresowe, telefon, fax

..................................................................................................................................................................(podać)

4. Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat.

5. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych (również części) w okresie objętym gwarancją (co najmniej raz w roku). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

6. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii.

7. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nieusunięcia usterki w wyznaczonym terminie.

8. Dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy.

9. Dostawa do siedziby Zamawiającego, montaż i uruchomienie w terminie – do 30 dni od dnia podpisania umowy.

10. Gwarancja,  instrukcja obsługi w języku polskim (dodatkowo instrukcja obsługi w formie elektronicznej – na nośniku danych)  – dostarczone w momencie dostawy.

11. Paszport techniczny z wpisem przez autoryzowany serwis.

12. Deklaracja zgodności CE.

13. Szkolenie z zakresu obsługi i bezpiecznej eksploatacji aparatu w miejscu instalacji – min. 2 szkolenia – pierwsze szkolenie odbędzie się w dniu dostawy, instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy, drugie i jeżeli dotyczy kolejne szkolenie w terminie ustalonym przez strony po podpisaniu umowy ...................... (podać).

14. Szkolenie techniczne (dla pracowników działu aparatury medycznej) z zakresu technicznego działania aparatu oraz najczęstszych przyczyn awarii.

Możliwa (maksymalna) ilość punktów do zdobycia – kryterium: oferowane parametry techniczne – 80 pkt.

Zdobyta liczba punktów: …........... (wypełnia Wykonawca)

Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowane będzie jako brak danego parametru/ warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że zaoferowany sprzęt medyczny posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w Polsce, oraz spełnia wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.).

Oświadczam/y, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

Data: …............................................................................

Pieczęć i podpis Wykonawcy: ….....................................