Dodatek nr 3 do SIWZ

DOTYCZY: PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOFINANSOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „SPRAWNI W PRACY – PROGRAM REHABILITACJI OSÓB AKTYWNYCH ZAWODOWO” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – LUBUSKIE 2020, W RAMACH: OSI PRIORYTETOWEJ 6. REGIONALNY RYNEK PRACY

DZIAŁANIE 6.7 PROFILAKTYKA I REHABILITACJA ZDROWOTNA OSÓB PRACUJĄCYCH I POWRACAJĄCYCH DO PRACY ORAZ WSPIERANIE ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH MIEJSC PRACY -  NR UMOWY: NR RPLB.06.07.00-08-0004/18

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń oraz sprzętu do rehabilitacji dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o. o., ul. Nadodrzańskiej 6 w Słubicach, (numer sprawy: ZP/N/04/19) oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się następującymi parametrami:

|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |

CZĘŚĆ NR 1

| APARAT DO DIATERMII KRÓTKOFALOWEJ POLEM ELEKTROMAGNETYCZNYM – 1 sztuka |
| --- |
|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE | Warunek graniczny (WYMÓG DO SPEŁNIENIA) | PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE - podaje Wykonawca LEGENDA: podać – należy podać zaoferowane rozwiązanie TAK – wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK – podać – należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa – Model/ typ oferowanego urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2018 | TAK – podać |  |
|  | Aparat z ekranem dotykowym | TAK |  |
| 5 | Praca w trybie ciągłym i impulsowym | TAK – podać |  |
| 6 | Identyfikacja podłączonych elektrod | TAK – podać |  |
| 7 | Dźwiękowy sygnalizator | TAK – podać |  |
| 8 | Gumowe aplikatory | TAK – podać |  |
| 9 | Taśmy do mocowania elektrod gumowych | TAK – podać |  |
| 10 | Wózek transportowy | TAK – podać |  |
| 11 | Ramię łamane w 4 miejscach z jednym ramieniem | TAK – podać |  |
| 12 | Aplikator dyskowy wraz z przewodem | TAK – podać |  |
| 13 | Generowana częstotliwość >27,00 MHZ | TAK – podać |  |
| 14 | Maks. Moc emisja ciągła 200W | TAK – podać |  |
| 15 | Maks. Moc emisja pulsacyjna 400 W | TAK – podać |  |
| 16 | Częstotliwość impulsy 50-1500 Hz | TAK-podać |  |
| 17 | Czas trwania impulsu 50-2000 µs | TAK-podać |  |
| 18 | Waga | podać |  |
| 19 | Wymiary wys x szer x dł | podać |  |
| 20 | Czas trwania terapii do 99 minut | TAK-podać |  |
| 21 | Wyposażenie podstawowe: 2 elektrody dyskowe 150 mm, 2 ramiona, 2 kable do aplikatorów, kabel główny, 2 bezpieczniki, klucz imbusowy do obsługi urządzenia | TAK-podać |  |

WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA:

1. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) .

2. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesięcy.

3. Siedziba serwisu gwarancyjnego na terenie RP – nazwa, dane adresowe, telefon, fax

........................................................................................................................................... (podać)

4. Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat.

5. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (co najmniej raz w roku). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

6. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii.

7. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 2 dni, w przypadku nieusunięcia usterki w wyznaczonym terminie.

8. Dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy.

9. Dostawa do siedziby Zamawiającego, montaż i uruchomienie w terminie – do 30 dni od dnia podpisania umowy.

10. Gwarancja,  instrukcja obsługi w języku polskim (dodatkowo instrukcja obsługi w formie elektronicznej – na nośniku danych)  – dostarczone w momencie dostawy.

11. Paszport techniczny dla każdego sprzętu z wpisem przez autoryzowany serwis.

12. Deklaracja zgodności CE.

13. Szkolenie z zakresu obsługi i bezpiecznej eksploatacji sprzętu w miejscu instalacji – min. 1 szkolenie – w dniu w dniu dostawy, instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy, kolejne (jeżeli dotyczy) w terminie ustalonym przez strony po podpisaniu umowy ...................... (podać)

CZĘŚĆ NR 2

| WANNA DO MASAŻU WIROWEGO STÓP I PODUDZI – 1 sztuka |
| --- |
|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE | Warunek graniczny (WYMÓG DO SPEŁNIENIA) | PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE - podaje Wykonawca LEGENDA: podać – należy podać zaoferowane rozwiązanie TAK – wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK – podać – należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa – Model/ typ oferowanego urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2018 | TAK – podać |  |
| 5 | Wanna wykonana z wytrzymałego tworzywa | TAK – podać |  |
|  | Konstrukcja misy pozwalająca na komfortowe umieszczenie nóg w wannie | TAK – podać |  |
|  | Sterowanie elektroniczne, dotykowy panel sterowania z programami | TAK – podać |  |
| 6 | Zastosowanie minimum 6 dysz | TAK – podać |  |
| 7 | Regulowany kierunek strumienia wody | TAK – podać |  |
| 8 | Bierny masaż perełkowy | TAK – podać |  |
| 9 | Termomieszalnik | TAK – podać |  |
| 10 | Rodzaj materiału | podać |  |
| 11 | Prysznic ręczny | TAK – podać |  |
| 12 | Bezwylewkowy system napełniania | TAK – podać |  |
| 13 | System napełniania | podać |  |
| 14 | Timer | TAK-podać |  |
| 15 | Sposób zabezpieczenia pracy na sucho | TAK-podać |  |
| 16 | Krzesło do wirówek | TAK – podać |  |
| 17 | Pojemność minimum 55 l | podać |  |
| 18 | Waga | podać |  |
| 19 | Wymiary wys x szer x dł | podać |  |
| 20 | Dodatkowe wyposażenie | TAK – podać |  |

WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA:

1. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) .

2. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesięcy.

3. Siedziba serwisu gwarancyjnego na terenie RP – nazwa, dane adresowe, telefon, fax

........................................................................................................................................... (podać)

4. Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat.

5. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (co najmniej raz w roku). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

6. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii.

7. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 2 dni, w przypadku nieusunięcia usterki w wyznaczonym terminie.

8. Dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy.

9. Dostawa do siedziby Zamawiającego, montaż i uruchomienie w terminie – do 30 dni od dnia podpisania umowy.

10. Gwarancja,  instrukcja obsługi w języku polskim (dodatkowo instrukcja obsługi w formie elektronicznej – na nośniku danych)  – dostarczone w momencie dostawy.

11. Paszport techniczny dla każdego sprzętu z wpisem przez autoryzowany serwis.

12. Deklaracja zgodności CE.

13. Szkolenie z zakresu obsługi i bezpiecznej eksploatacji sprzętu w miejscu instalacji – min. 1 szkolenie – w dniu w dniu dostawy, instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy, kolejne (jeżeli dotyczy) w terminie ustalonym przez strony po podpisaniu umowy ...................... (podać)

CZĘŚĆ NR 3

| WANNA DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYN GÓRNYCH – 1 sztuka |
| --- |
|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE | Warunek graniczny (WYMÓG DO SPEŁNIENIA) | PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE - podaje Wykonawca LEGENDA: podać – należy podać zaoferowane rozwiązanie TAK – wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK – podać – należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa – Model/ typ oferowanego urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2018 | TAK – podać |  |
|  | Wanna wykonana z wytrzymałego tworzywa | TAK – podać |  |
|  | Sterowanie elektroniczne, dotykowy panel sterowania z programami | TAK – podać |  |
| 5 | Zastosowanie minimum 4 dysz | TAK – podać |  |
| 6 | Regulowany kierunek strumienia wody | TAK – podać |  |
| 7 | Bierny masaż perełkowy | TAK – podać |  |
| 10 | Rodzaj materiału | podać |  |
| 11 | Prysznic ręczny | TAK – podać |  |
| 12 | Bezwylewkowy system napełniania | TAK – podać |  |
| 13 | System napełniania | TAK – podać |  |
| 14 | Timer | TAK – podać |  |
| 15 | Sposób zabezpieczenia pracy na sucho | TAK – podać |  |
| 16 | Krzesło do wirówek | TAK – podać |  |
| 17 | Pojemność minimum 20 l | podać |  |
| 18 | Waga | podać |  |
| 19 | Wymiary wys x szer x dł | podać |  |
| 20 | Dodatkowe wyposażenie | TAK – podać |  |

WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA:

1. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) .

2. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesięcy.

3. Siedziba serwisu gwarancyjnego na terenie RP – nazwa, dane adresowe, telefon, fax

........................................................................................................................................... (podać)

4. Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat.

5. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (co najmniej raz w roku). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

6. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii.

7. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 2 dni, w przypadku nieusunięcia usterki w wyznaczonym terminie.

8. Dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy.

9. Dostawa do siedziby Zamawiającego, montaż i uruchomienie w terminie – do 30 dni od dnia podpisania umowy.

10. Gwarancja,  instrukcja obsługi w języku polskim (dodatkowo instrukcja obsługi w formie elektronicznej – na nośniku danych)  – dostarczone w momencie dostawy.

11. Paszport techniczny dla każdego sprzętu z wpisem przez autoryzowany serwis.

12. Deklaracja zgodności CE.

13. Szkolenie z zakresu obsługi i bezpiecznej eksploatacji sprzętu w miejscu instalacji – min. 1 szkolenie – w dniu w dniu dostawy, instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy, kolejne (jeżeli dotyczy) w terminie ustalonym przez strony po podpisaniu umowy ...................... (podać)

CZĘŚĆ NR 4

| URZĄDZENIE DO KRIOTERAPII NA CIEKŁY AZOT ZE ZBIORNIKIEM – 1 sztuka |
| --- |
|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE | Warunek graniczny (WYMÓG DO SPEŁNIENIA) | PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE - podaje Wykonawca LEGENDA: podać – należy podać zaoferowane rozwiązanie TAK – wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK – podać – należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa – Model/ typ oferowanego urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2018 | TAK – podać |  |
| 5 | Możliwość schłodzenia do -160 ◦C | TAK – podać |  |
| 6 | Dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD | TAK – podać |  |
| 7 | LN2 jako czynnik roboczy | TAK – podać |  |
| 8 | Minimum 4 stopnie regulacji | TAK – podać |  |
| 9 | Minimalna pojemność zbiornika 30l | TAK – podać |  |
| 10 | Zużycie azotu | podać |  |
| 11 | Liczba zabiegów przy użyciu 1 zbiornika | podać |  |
| 12 | Aparat do krioterapii w obudowie, mobilny | TAK – podać |  |
| 13 | Zasilanie 230V | TAK – podać |  |
| 14 | Timer | TAK – podać |  |
| 15 | Czujnik pozwalający kontrolować temperaturę ciała poddanego zabiegowi | TAK – podać |  |
| 16 | Sygnalizacja informująca o zbyt mocnym schłodzeniu skóry | TAK – podać |  |
| 17 | Wyświetlanie parametrów zabiegu | TAK – podać |  |
| 18 | Zbiornik na ciekły azot min. 30L | TAK – podać |  |

WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA:

1. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) .

2. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesięcy.

3. Siedziba serwisu gwarancyjnego na terenie RP – nazwa, dane adresowe, telefon, fax

........................................................................................................................................... (podać)

4. Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat.

5. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (co najmniej raz w roku). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

6. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii.

7. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 2 dni, w przypadku nieusunięcia usterki w wyznaczonym terminie.

8. Dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy.

9. Dostawa do siedziby Zamawiającego, montaż i uruchomienie w terminie – do 30 dni od dnia podpisania umowy.

10. Gwarancja,  instrukcja obsługi w języku polskim (dodatkowo instrukcja obsługi w formie elektronicznej – na nośniku danych)  – dostarczone w momencie dostawy.

11. Paszport techniczny dla każdego sprzętu z wpisem przez autoryzowany serwis.

12. Deklaracja zgodności CE.

13. Szkolenie z zakresu obsługi i bezpiecznej eksploatacji sprzętu w miejscu instalacji – min. 1 szkolenie – w dniu w dniu dostawy, instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy, kolejne (jeżeli dotyczy) w terminie ustalonym przez strony po podpisaniu umowy ...................... (podać)

Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowane będzie jako brak danego parametru/ warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że zaoferowany sprzęt medyczny posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w Polsce, oraz spełnia wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r.  poz. 175 z późn.zm.).

Oświadczam/y, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

Data: …............................................................................

Pieczęć i podpis Wykonawcy: ….....................................