Dodatek nr 3 do zapytania ofertowego

DOTYCZY: PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - DOSTAWA W RAMACH PROJEKTU

„SPRAWNI W PRACY, SPRAWNI W ŻYCIU”

WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ  UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – LUBUSKIE 2020,

W RAMACH: OSI PRIORYTETOWEJ : OŚ 6. REGIONALNY RYNEK PRACY,

DZIAŁANIE 6.7. PROFILAKTYKA I REHABILITACJA ZDROWOTNA OSÓB PRACUJĄCYCH 
I POWRACAJĄCYCHDO PRACY ORAZ WSPIERANIE ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH MIEJSC PRACY

NR UMOWY: NR RPLB.06.07.00-08-0011/21

Składając ofertę na dostawę sprzętu do rehabilitacji dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o. o., ul. Nadodrzańskiej 6 w Słubicach, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 130 000 złotych (numer sprawy: ZP/NZOZ/01/22) oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się następującymi parametrami:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Uwaga!

W kolumnie „Wymagania graniczne” TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak opisu lub zapis „NIE” w kolumnie „Parametry techniczne oferowane” będzie traktowany jako brak danego parametru konfiguracji przedmiotu zamówienia. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

| 1. LAMPA LECZNICZA do naświetleń światłem podczerwonym, STATYWOWA – 1 sztuka |
| --- |
|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE | Wymagania graniczny | PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE - podaje Wykonawca LEGENDA: podać – należy podać zaoferowane rozwiązanie TAK – wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK – podać – należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa – Model/ typ oferowanego urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2021 | TAK – podać |  |
| 5 | Lampa lecznicza do naświetleń światłem podczerwonym, statywowa | TAK |  |
| 6 | Naświetlanie światłem podczerwonym w zakresie IR-A oraz IR-B | TAK |  |
| 7 | Regulowana jasność świecenia | TAK |  |
| 8 | Moc żarówki: min. 375 W | TAK – podać |  |
| 9 | Zasilanie: 230 V, 50 Hz, 450W | TAK |  |
| 10 | Wyświetlenie jasności i czasu | TAK |  |
| 11 | Zegar zabiegowy 1-30 min. | TAK |  |
| 12 | Łatwa aplikacja filtrów (czerwonego lub niebieskiego) | TAK |  |
| 13 | Statyw z podstawą wyposażoną w kółka z hamulcami | TAK |  |
| 14 | Wysokość regulowana, w zakresie: min. 1,2 m – 1,9 m | TAK – podać |  |
| 15 | Wymiar podstawy – max. 0,5 x 0,6 m | TAK – podać |  |
| 16 | Waga – 12-15 kg | TAK– podać |  |
| 17 | Wyposażenie standardowe (minimalne): - komplet przewodów - elektroniczny sterownik - filtr czerwony (1 szt.) - filtr niebieski (1 szt.) - okulary ochronne dla pacjenta (1 szt.) - okulary ochronne dla terapeuty (1 szt.) - bezpieczniki zapasowe T3, 15 L 250 V; 3,15 A, 250 V (2 szt.) - instrukcja użytkowania (1 szt.) - paszport techniczny (1 szt.) | TAK |  |

WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA:

1. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi).  Gwarancja udzielona na …… miesięcy (podać)

2. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres gwarancji.

3. Siedziba serwisu gwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax

.......................................................................................................................................……... (podać)

4. Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat.

5. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (co najmniej raz w roku). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

6. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii.

7. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 2 dni, w przypadku gdy naprawa potrwa dłużej niż 3 dni robocze.

8. Dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy.

9. Montaż i uruchomienie w dniu dostawy.

10. Gwarancja, instrukcja obsługi w języku polskim (dodatkowo instrukcja obsługi w formie elektronicznej – na nośniku danych)  – dostarczone w momencie dostawy.

11. Paszport techniczny dla każdego sprzętu z wpisem przez autoryzowany serwis.

12. Deklaracja zgodności CE.

13. Szkolenie w dniu dostawy - z zakresu obsługi i bezpiecznej eksploatacji sprzętu w miejscu instalacji.

| 2. KABINA DO ĆWICZĘŃ I ZAWIESZEŃ + osprzęt – 1 sztuka |
| --- |
|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE | Wymagania graniczne | PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE - podaje Wykonawca LEGENDA: podać – należy podać zaoferowane rozwiązanie TAK – wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK – podać – należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| APARAT |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa – Model/ typ oferowanego urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2021 | podać |  |
| 5 | Kabina do ćwiczeń i zawieszeń przeznaczona do stosowania w kinezyterapii indywidualnej z kilkoma pacjentami równocześnie | TAK |  |
| 6 | Kabina zbudowana z osiatowanych elementów tworzących trzy ściany i sufit | TAK |  |
| 7 | Szerokość 200 cm +/- 5 cm | TAK – podać |  |
| 8 | Wysokość 200 cm (na stopkach) +/- 5 cm | TAK – podać |  |
| 9 | Głębokość 200 cm +/- 5 cm | TAK – podać |  |
| 10 | Waga maksymalna 180 kg | TAK – podać |  |
| 11 | Wykonanie: stal pomalowana lakierem proszkowym, kolor biały | TAK |  |
| OSPRZĘT |
| 1 | W skład osprzętu wchodzą, min.: - ciężarek 0,5 kg – 1szt, - ciężarek 1 kg – 1 szt., - ciężarek 2 kg – 1szt., - ciężarek 3kg – 1 szt., - ciężarek 4 kg – 1 szt., - esik metalowy – 20 szt., - kamaszek skórzany do wyciągu – 1 szt., - linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu, dł. 120 cm – 6 szt. - linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu dł. 160 cm – 4 szt. - linka z bloczkami do ćw. z obciążeniem dł. 350 cm – 2 szt., - linka do ćw. samowspomaganych, dł. 225 cm – 1 szt., - mankiet nadgarstkowo-kostkowy – 1 szt., - pas do stabilizacji ud i kręgosłupa – 1 szt., - podwieszka dwustawowa ze skóry – 4 szt., - podwieszka pod miednicę – 1 szt., - podwieszka pod głowę – 1 szt., - podwieszka ramienna – 2 szt., - podwieszka udowa – 2 szt., - podwieszka kolanowa – 2 szt., - uchwyt metalowy na linkę – 1 szt. | TAK – podać |  |

WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA (APARAT):

1. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi). Gwarancja udzielona na …… miesięcy (podać).

2. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres gwarancji.

3. Siedziba serwisu gwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax

.......................................................................................................................................…… (podać)

4. Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat.

5. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (co najmniej raz w roku). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

6. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii.

7. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 2 dni, w przypadku gdy naprawa potrwa dłużej niż 3 dni robocze.

8. Dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy.

9. Montaż i uruchomienie w dniu dostawy.

10. Gwarancja,  instrukcja obsługi w języku polskim (dodatkowo instrukcja obsługi w formie elektronicznej – na nośniku danych)  – dostarczone w momencie dostawy.

11. Deklaracja zgodności CE.

13. Szkolenie w dniu dostawy - z zakresu obsługi i bezpiecznej eksploatacji sprzętu w miejscu instalacji.

| 3. APARAT DO TERAPII UCISKOWEJ + MANKIETY – 1 sztuka |
| --- |
|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE | Wymagania graniczne | PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE - podaje Wykonawca LEGENDA: podać – należy podać zaoferowane rozwiązanie TAK – wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK – podać – należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa – Model/ typ oferowanego urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2021 | TAK – podać |  |
| 5 | 12-kanałowy aparat do masażu uciskowego | TAK |  |
| 6 | Kolorowy ekran dotykowy min. 5,7’” | TAK – podać |  |
| 7 | Encyklopedia z gotowymi protokołami zabiegowymi | TAK |  |
| 8 | 26 protokołów klinicznych (programy w sekwencjach) | TAK |  |
| 9 | Gotowe sekwencje programów zabiegowych (min. 15) | TAK – podać |  |
| 10 | 100 programów zdefiniowanych dla użytkownika | TAK |  |
| 11 | Gradient 0-100 % z płynną regulacją | TAK |  |
| 12 | Zakres regulacji ciśnienia min. 20-160 mmHg | TAK – podać |  |
| 13 | Niezależna regulacja ciśnienia dla każdej komory | TAK |  |
| 14 | Zaawansowane ustawienia parametrów indywidualnych terapii | TAK |  |
| 15 | Cicha i niezawodna praca kompresora | TAK |  |
| 16 | Parametry aktywności komór aplikatora widoczne na ekranie | TAK |  |
| 17 | Mankiet kończyn górnych 8-komorowy 1 szt. | TAK |  |
| 18 | Spodnie 24-komorowe | TAK |  |
| 19 | Automatyczna identyfikacja aplikatorów | TAK |  |
| 20 | Automatyczne opróżnianie aplikatora po zakończonym zabiegu | TAK |  |
| 21 | Elektroniczny system kontroli ucisku | TAK |  |
| 22 | Wymiary 320 x 190 x 280 mm +/- 10 mm | TAK – podać |  |
| 23 | Waga urządzenia min. 7,5 kg | TAK – podać |  |
| 24 | Oryginalny stolik producenta aparatu wyposażony min. w kabel zasilający, uchwyt na zasilacz do aparatu oraz 4 kółka jezdne (2 kółka wyposażone w hamulce) oraz 5 zamykanych schowków | TAK – podać |  |

WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA (GŁOWICA):

1. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi). Gwarancja udzielona na …… miesięcy (podać)

2. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres gwarancji.

3. Siedziba serwisu gwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax

........................................................................................................................................…… (podać)

4. Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat.

5. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (co najmniej raz w roku). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

6. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii.

7. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 2 dni, w przypadku gdy naprawa potrwa dłużej niż 3 dni robocze.

8. Dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy.

9. Montaż i uruchomienie w dniu dostawy.

10. Gwarancja,  instrukcja obsługi w języku polskim (dodatkowo instrukcja obsługi w formie elektronicznej – na nośniku danych)  – dostarczone w momencie dostawy.

11. Paszport techniczny dla każdego sprzętu z wpisem przez autoryzowany serwis.

12. Deklaracja zgodności CE.

13. Szkolenie w dniu dostawy - z zakresu obsługi i bezpiecznej eksploatacji sprzętu w miejscu instalacji.

| 4. LASER WYSOKOENERGETYCZNY Z KOLOROWYM EKRANEM DOTYKOWYM – 1 sztuka |
| --- |
|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE | Wymagania graniczne | PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE - podaje Wykonawca LEGENDA: podać – należy podać zaoferowane rozwiązanie TAK – wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK – podać – należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa – Model/ typ oferowanego urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2021 | TAK – podać |  |
| 5 | Laser wysokoenergetyczny do terapii laserowej | TAK |  |
| 6 | Moc maksymalna w trybie ciągłym 7W | TAK – podać |  |
| 7 | Długość fali: min 810 nm, min 980 nm – jednocześnie | TAK |  |
| 8 | Tryby pracy: ciągły, impulsowy, pojedynczy impuls | TAK |  |
| 9 | Moduł kalibracji wbudowany w aparat | TAK |  |
| 10 | Bank jednostek chorobowych min. 35 | TAK – podać |  |
| 11 | Encyklopedia terapii z kolorowymi rysunkami anatomicznymi – przewodnik po terapiach | TAK |  |
| 12 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych procedur terapeutycznych – minimum 200 | TAK – podać |  |
| 13 | Kartoteka pacjentów z możliwością przypisywania terapii do pacjenta | TAK |  |
| 14 | Nakładka dystansowa na aplikator mocowana magnetycznie, średnica min. 30 mm – 1 szt. | TAK – podać |  |
| 15 | Wyłącznik bezpieczeństwa | TAK |  |
| 16 | Obsługa za pomocą sterownika nożnego | TAK |  |
| 17 | Zasilanie 230V / 50-6- Hz, 115V/ 50-60Hz | TAK |  |
| 18 | Klasa lasera min. IV | TAK – podać |  |
| 19 | Klasa ochronności min. IIb | TAK – podać |  |
| 20 | Laser diodowy | TAK |  |
| 21 | Światło nawigacyjne (Klasyfikacja strumienia celującego – Klasa 3B, Długość fali – min 650 nm, Maksymalna moc wychodząca – min 1 mW) | TAK |  |
| 22 | Kolorowy ekran dotykowy min 5,7 cala | TAK – podać |  |
| 23 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 24 | Maksymalna dawka w trybie ciągłym min. 200 J/cm2 | TAK – podać |  |
| 24 | Obszar leczenia do min. 500 cm2 | TAK – podać |  |
| 26 | Częstotliwość 1 Hz - 100 Hz | TAK |  |
| 27 | Czas trwania impulsu 2 ms - 1000 ms | TAK |  |
| 28 | Okulary ochronne 2 szt. | TAK |  |
| 29 | Wymiary sterownika 320/190/280mm | TAK |  |
| 30 | Waga sterownika max 7 kg | TAK – podać |  |
| 31 | Oryginalny stolik producenta aparatu wyposażony min. w kabel zasilający, uchwyt na zasilacz do aparatu oraz 4 kółka jezdne (2 kółka wyposażone w hamulce) oraz 5 zamykanych schowków | TAK – podać |  |

WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA:

1. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi). Gwarancja udzielona na …… miesięcy (podać)

2. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres gwarancji.

3. Siedziba serwisu gwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax

.......................................................................................................................................…… (podać)

4. Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat.

5. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (co najmniej raz w roku). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

6. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii.

7. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 2 dni, w przypadku gdy naprawa potrwa dłużej niż 3 dni robocze.

8. Dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy.

9. Montaż i uruchomienie w dniu dostawy.

10. Gwarancja,  instrukcja obsługi w języku polskim (dodatkowo instrukcja obsługi w formie elektronicznej – na nośniku danych)  – dostarczone w momencie dostawy.

11. Paszport techniczny dla każdego sprzętu z wpisem przez autoryzowany serwis.

12. Deklaracja zgodności CE.

13. Szkolenie w dniu dostawy - z zakresu obsługi i bezpiecznej eksploatacji sprzętu w miejscu instalacji.

| 5. APARAT DO FALI UDERZENIOWEJ – 1 sztuka |
| --- |
|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE | Wymagania graniczne | PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE - podaje Wykonawca LEGENDA: podać – należy podać zaoferowane rozwiązanie TAK – wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK – podać – należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa – Model/ typ oferowanego urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2021 | podać |  |
| 5 | Kolorowy ekran dotykowy min. 5,7” ułatwiający sterowanie aparatem lub sterowanie funkcjami aparatu za pomocą pokrętła nawigacyjnego | TAK – podać |  |
| 6 | Aparat do terapii radialną wielowiązkową falą uderzeniową | TAK |  |
| 7 | Ciśnienie do 5 barów | TAK – podać |  |
| 8 | Częstotliwość do 20 Hz | TAK – podać |  |
| 9 | Kompresor powietrzny wbudowany w aparat, bezolejowy – bezobsługowy | TAK |  |
| 10 | Encyklopedia terapeutyczna z kolorowymi rysunkami anatomicznymi | TAK |  |
| 11 | Możliwość definiowania własnych programów terapeutycznych | TAK |  |
| 12 | Ergonomiczny aplikator posiadający amortyzator sprężynowy ze skokiem sprężyny minimum 1 cm eliminujący transfer wstecznych wstrząsów w kierunku ręki terapeuty | TAK |  |
| 13 | Tryb pojedynczych i ciągłych uderzeń | TAK |  |
| 14 | Gotowe programy terapeutyczne | TAK |  |
| 15 | Programy użytkownika – min. 100 programów | TAK – podać |  |
| 16 | W zestawie min. następujące akcesoria, przekaźniki fali uderzeniowej: wielowiązkowy 15 mm, wielowiązkowy 9 mm, koncentrujący 15 mm | TAK – podać |  |
| 17 | Zapisywanie ostatnio wykonywanych zabiegów | TAK |  |
| 18 | Możliwość konfiguracji ekranu: tryb obsługi , kolor ekranu, czas wyłączania | TAK |  |
| 19 | Kartoteka (baza danych) pacjentów w pamięci aparatu | TAK |  |
| 20 | Możliwość przypisywania terapii do pacjenta i zapisywania w pamięci aparatu | TAK |  |
| 21 | Możliwość definiowania hasła dostępu do aparatu | TAK |  |
| 22 | Wymiary urządzenia: 320x190x280 mm (+/- 10 mm) | TAK – podać |  |
| 23 | Waga łącznie z wbudowanym kompresorem max. 7 kg | TAK – podać |  |
| 24 | Oryginalny stolik producenta aparatu wyposażony w kabel zasilający, uchwyt na zasilacz do aparatu oraz 4 kółka jezdne (2 kółka wyposażone w hamulce) oraz 5 zamykanych schowków | TAK |  |

WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA (GŁOWICA):

1. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi).  Gwarancja udzielona na …… miesięcy (podać)

2. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres gwarancji.

3. Siedziba serwisu gwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax

........................................................................................................................................….. (podać)

4. Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat.

5. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (co najmniej raz w roku). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

6. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii.

7. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 2 dni, w przypadku gdy naprawa potrwa dłużej niż 3 dni robocze.

8. Dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy.

9. Montaż i uruchomienie w dniu dostawy.10. Gwarancja,  instrukcja obsługi w języku polskim (dodatkowo instrukcja obsługi w formie elektronicznej – na nośniku danych)  – dostarczone w momencie dostawy.

11. Paszport techniczny dla każdego sprzętu z wpisem przez autoryzowany serwis.

12. Deklaracja zgodności CE.

13. Szkolenie w dniu dostawy - z zakresu obsługi i bezpiecznej eksploatacji sprzętu w miejscu instalacji.

Oświadczamy, że zaoferowany sprzęt medyczny posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w Polsce, oraz spełnia wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r.  poz. 1565 z późn.zm.).

Oświadczam/y, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

Data: …............................................................................

Pieczęć i podpis Wykonawcy: ….....................................