Dodatek nr 3 do zapytania ofertowego

DOTYCZY: PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - DOSTAWA W RAMACH PROJEKTU

„SPRAWNI W PRACY, SPRAWNI W ŻYCIU”

WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ  UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – LUBUSKIE 2020,

W RAMACH: OSI PRIORYTETOWEJ : OŚ 6. REGIONALNY RYNEK PRACY,

DZIAŁANIE 6.7. PROFILAKTYKA I REHABILITACJA ZDROWOTNA OSÓB PRACUJĄCYCH 
I POWRACAJĄCYCH DO PRACY ORAZ WSPIERANIE ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH MIEJSC PRACY

NR UMOWY: NR RPLB.06.07.00-08-0011/21

Składając ofertę na dostawę sprzętu do rehabilitacji dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o. o., ul. Nadodrzańskiej 6 w Słubicach, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 130 000 złotych (numer sprawy: ZP/NZOZ/05/22) oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się następującymi parametrami:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Uwaga!

W kolumnie „Wymagania graniczne” TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak opisu lub zapis „NIE” w kolumnie „Parametry techniczne oferowane” będzie traktowany jako brak danego parametru konfiguracji przedmiotu zamówienia. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

| 1. APARAT DO TERAPII ULTRADŹWIĘKOWEJ 1-KANAŁOWY Z GŁOWICĄ ULTRADŹWIĘKOWĄ – 1 sztuka |
| --- |
|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE | Wymagania graniczny | PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE - podaje Wykonawca LEGENDA: podać – należy podać zaoferowane rozwiązanie TAK – wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK – podać – należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa – Model/ typ oferowanego urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2022 | TAK |  |
| 5 | Aparat do terapii ultradźwiękowej 1-kanałowy | TAK |  |
| 6 | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4,3 cala ułatwiający sterowanie aparatem | TAK – podać |  |
| 7 | Wieloczęstotliwościowa (1MHz i 3MHz) i wodoodporna głowica ultradźwiękowa 5cm2 | TAK |  |
| 8 | Podgrzewane głowice ultradźwiękowe | TAK |  |
| 9 | Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch głowic do aparatu | TAK |  |
| 10 | Wizualna kontrola kontaktu głowicy ze skórą pacjenta | TAK |  |
| 11 | Praca ciągła i impulsowa (10-150Hz) | TAK |  |
| 12 | Możliwość ustawienia automatycznego przełączania częstotliwości przez aparat (1MHz i 3MHz) | TAK |  |
| 13 | Współczynnik wypełnienia 5-95 % | TAK |  |
| 14 | Natężenie od 0,1 do 3W/cm2 przy pracy impulsowej i do 2W/cm2 przy pracy ciągłej | TAK |  |
| 15 | Możliwość współpracy z głowicami ultradźwiękowymi montowanymi na ciele pacjenta za pomocą pasów, umożliwiającymi prowadzenie terapii bez obecności terapeuty | TAK |  |
| 16 | Możliwość podłączenia wieloczęstotliwościowej (1MHz i 3MHz) i wodoodpornej głowicy ultradźwiękowej 1cm2 | TAK |  |
| 17 | Płynna modyfikacja parametrów ultradźwięku | TAK |  |
| 18 | Sekwencje zapisywane przez użytkownika minimum 150 | TAK – podać |  |
| 19 | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | TAK |  |
| 20 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 500) | TAK – podać |  |
| 21 | Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi | TAK |  |
| 22 | Klasyfikacja protokołów według efektów terapeutycznych | TAK |  |
| 23 | Sygnały dźwiękowe | TAK |  |
| 24 | Wizualna identyfikacja aktywnych akcesoriów | TAK |  |
| 25 | Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 26 | Klasa bezpieczeństwa II ( wg IEC 536 ) | TAK |  |
| 27 | Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz | TAK |  |
| 28 | Waga aparatu max 3 kg | TAK – podać |  |
| 29 | Wymiary 380 x 190 x 260 mm (+/- 50 mm) | TAK – podać |  |
| 30 | Głowica bezobsługowa wieloczęstotliwościowa do ultradźwięków (kompatybilna z zaoferowanym aparatem do terapii ultradźwiękowej) | TAK |  |
| 31 | Producent | TAK |  |
| 32 | Nazwa – Model/ typ oferowanego urządzenia | TAK |  |
| 33 | Kraj pochodzenia | TAK |  |
| 34 | Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2022 | TAK |  |
| 35 | Głowica niezależna od terapeuty | TAK |  |
| 36 | Technologia Pola Rotacyjnego (RFT - Rotary Field Technology) | TAK |  |
| 37 | Powierzchnia zabiegowa (ERA) max. 12 cm2 | TAK – podać |  |
| 38 | Liczba kryształów max. 4 | TAK – podać |  |
| 39 | Tryb aplikacji rotacyjny/ losowy | TAK |  |
| 40 | Czas powtarzania 0.3/ 0.5/ 0.7 s | TAK |  |
| 41 | Częstotliwość nośna 1 MHz, 3 MHz, zmienne (auto 1/3 MHz) | TAK |  |
| 42 | Wizualna identyfikacja akcesoriów | TAK |  |

WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA:

1. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi).  Gwarancja udzielona na …… miesięcy (podać)

2. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres gwarancji.

3. Siedziba serwisu gwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax

.......................................................................................................................................……... (podać)

4. Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat.

5. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (co najmniej raz w roku). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

6. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii.

7. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 2 dni, w przypadku gdy naprawa potrwa dłużej niż 3 dni robocze.

8. Dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy.

9. Montaż i uruchomienie w dniu dostawy.

10. Gwarancja, instrukcja obsługi w języku polskim (dodatkowo instrukcja obsługi w formie elektronicznej – na nośniku danych)  – dostarczone w momencie dostawy.

11. Paszport techniczny dla każdego sprzętu z wpisem przez autoryzowany serwis.

12. Deklaracja zgodności CE.

13. Szkolenie w dniu dostawy – z zakresu obsługi i bezpiecznej eksploatacji sprzętu w miejscu instalacji.

| 2. APARAT DO ELEKTROTERAPII, 2-KANAŁOWY z wyposażeniem – 2 sztuki |
| --- |
|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE | Wymagania graniczne | PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE - podaje Wykonawca LEGENDA: podać – należy podać zaoferowane rozwiązanie TAK – wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK – podać – należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa – Model/ typ oferowanego urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2022 | TAK |  |
| 5 | Aparat 2-kanałowy do elektroterapii | TAK |  |
| 6 | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4,3 cala ułatwiający sterowanie aparatem | TAK – podać |  |
| 7 | Możliwość pracy 2 kanałów niezależnie na różnych parametrach prądów | TAK |  |
| 8 | Dostępne prądy, min.: Galwaniczny, Diadynamiczne (DF, MF, CP, LP, RS, CP-ISO), Träberta, Faradaya, NPHV Sekwencje, Neofaradyczny, Rosyjska stymulacja - prąd Kotza Impulsy trapezoidalne Impulsy stymulujące Impulsy prostokątne Impulsy trójkątne Impulsy eksponencjalne Impulsy ze wzrostem ekspotencjalnym Impulsy łączone Impulsy Przerywane TENS (symetryczny, falujący, asymetryczny, bursty), 2-polowa interferencja 4-polowa interferencja Izoplanarne pole wektorowe Fale o średniej częstotliwości Stymulacja spastyczna - metoda Hufschmidta Stymulacja spastyczna – metoda Jantscha HVT Impulsy IG Modulowany prąd impulsowy Prąd VMS Prąd Kotza EPIR Prąd Leduca Fale H Mikroprądy Stymulacja spastyczna wg Hufschmidta Stymulacja spastyczna wg Jantsch Elektrodiagnostyka | TAK – podać |  |
| 9 | Prosta zmiana polaryzacji elektrod | TAK |  |
| 10 | Tryb prądu stałego (cc) i stałego napięcia (cv) | TAK |  |
| 11 | Programowalne sekwencje (zestawy) prądów | TAK |  |
| 12 | Elektrodiagnostyka: Krzywa I/t reobaza i chronaksja, punkt motoryczny, współczynnik akomodacji | TAK |  |
| 13 | Test jakości elektrod | TAK |  |
| 14 | Sygnały dźwiękowe | TAK |  |
| 15 | Kontrola kontaktu elektrod ze skórą | TAK |  |
| 16 | Regulacja kontrastu ekranu | TAK |  |
| 17 | Możliwość zmiany kolorów ekranu | TAK |  |
| 18 | Podgląd (interpretacja graficzna) płynącego prądu | TAK |  |
| 19 | Płynna modyfikacja parametrów prądów | TAK |  |
| 20 | Płynna modyfikacja parametrów prądów | TAK |  |
| 21 | Sekwencje zapisywane przez użytkownika (minimum 150) | TAK – podać |  |
| 22 | Historia ostatnich min. 20 zabiegów | TAK – podać |  |
| 23 | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | TAK |  |
| 24 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 500) | TAK – podać |  |
| 25 | Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi | TAK |  |
| 26 | Klasyfikacja protokołów według efektów terapeutycznych | TAK |  |
| 27 | Możliwość definiowania własnego hasła bezpieczeństwa w aparacie | TAK |  |
| 28 | Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne wyłączanie | TAK |  |
| 29 | Wielojęzyczne menu | TAK |  |
| 30 | Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów elektroterapii | TAK |  |
| 31 | Identyfikacja i test akcesoriów | TAK |  |
| 32 | Wyposażenie aparatu, min.: 2 przewody do elektrod, 4 elektrody 70x50 mm, woreczki na elektrody 70x50mm, pasy do mocowania elektrod, kabel sieciowy wraz z zasilaczem | TAK – podać |  |
| 33 | Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 34 | Klasa bezpieczeństwa II (wg IEC 536) | TAK |  |
| 35 | Zasilanie 100-240 v, 50-60 Hz | TAK |  |
| 36 | Waga max 3 kg | TAK – podać |  |
| 37 | Wymiary 380 x 190 x 260 mm (+/- 5 cm) | TAK – podać |  |

WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA (APARAT):

1. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi). Gwarancja udzielona na …… miesięcy (podać).

2. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres gwarancji.

3. Siedziba serwisu gwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax

.......................................................................................................................................…… (podać)

4. Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat.

5. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (co najmniej raz w roku). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

6. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii.

7. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 2 dni, w przypadku gdy naprawa potrwa dłużej niż 3 dni robocze.

8. Dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy.

9. Montaż i uruchomienie w dniu dostawy.

10. Gwarancja,  instrukcja obsługi w języku polskim (dodatkowo instrukcja obsługi w formie elektronicznej – na nośniku danych)  – dostarczone w momencie dostawy.

11. Deklaracja zgodności CE.

13. Szkolenie w dniu dostawy – z zakresu obsługi i bezpiecznej eksploatacji sprzętu w miejscu instalacji.

| 3. LAMPA LECZNICZA DO NAŚWIETLEŃ ŚWIATŁEM PODCZERWONYM NA STATYWIE – 2 sztuki |
| --- |
|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE | Wymagania graniczne | PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE - podaje Wykonawca LEGENDA: podać – należy podać zaoferowane rozwiązanie TAK – wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK – podać – należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa – Model/ typ oferowanego urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2022 | TAK |  |
| 5 | Lampa lecznicza do naświetlań światłem podczerwonym, statywowa | TAK |  |
| 6 | Naświetlanie światłem podczerwonym w zakresie IR-A oraz IR-B | TAK |  |
| 7 | Regulowana jasność świecenia | TAK |  |
| 8 | Moc żarówki: min.375 W | TAK – podać |  |
| 9 | Zasilanie: 230 V, 50 Hz, 450 W | TAK |  |
| 10 | Wyświetlenie jasności i czasu | TAK |  |
| 11 | Zegar zabiegowy: 1-30 min | TAK |  |
| 12 | Łatwa aplikacja filtrów (czerwonego lub niebieskiego) | TAK |  |
| 13 | Statyw z podstawą wyposażoną w kółka z hamulcami | TAK |  |
| 14 | Wysokość regulowana w zakresie: min. 1,2 m - 1,9 m | TAK – podać |  |
| 15 | Wymiary podstawy - max. 0,5 x 0,6 m | TAK – podać |  |
| 16 | Waga: 12-15 kg | TAK – podać |  |
| 17 | Wyposażenie standardowe (minimalne): - komplet przewodów - elektroniczny sterownik - filtr czerwony (1 szt.) - filtr niebieski (1 szt. ) - okulary ochronne dla pacjenta (1 szt.) - okulary ochronne dla terapeuty (1 szt.) - bezpieczniki zapasowe T3, 15L 250V; 3,15 A, 250 V (2 szt.) - instrukcja użytkowania (1 szt.) - paszport techniczny (1 szt.) | TAK – podać |  |

WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA (GŁOWICA):

1. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi). Gwarancja udzielona na …… miesięcy (podać)

2. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres gwarancji.

3. Siedziba serwisu gwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax

........................................................................................................................................…… (podać)

4. Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat.

5. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (co najmniej raz w roku). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

6. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii.

7. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 2 dni, w przypadku gdy naprawa potrwa dłużej niż 3 dni robocze.

8. Dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy.

9. Montaż i uruchomienie w dniu dostawy.

10. Gwarancja,  instrukcja obsługi w języku polskim (dodatkowo instrukcja obsługi w formie elektronicznej – na nośniku danych)  – dostarczone w momencie dostawy.

11. Paszport techniczny dla każdego sprzętu z wpisem przez autoryzowany serwis.

12. Deklaracja zgodności CE.

13. Szkolenie w dniu dostawy – z zakresu obsługi i bezpiecznej eksploatacji sprzętu w miejscu instalacji.

| 4. APARAT DO LASEROTERAPII 1-KANAŁOWY z wyposażeniem – 1 sztuka |
| --- |
|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE | Wymagania graniczne | PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE - podaje Wykonawca LEGENDA: podać – należy podać zaoferowane rozwiązanie TAK – wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK – podać – należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa – Model/ typ oferowanego urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2022 | TAK |  |
| 5 | Aparat jednokanałowy do laseroterapii | TAK |  |
| 6 | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4,3 cala ułatwiający sterowanie aparatem | TAK – podać |  |
| 7 | Sonda laserowa prysznicowa, czerwona R 4 x 50 mW / 685 nm, 13 x 16 mW (światło niebieskie). Całkowita moc lasera 200 mW. | TAK |  |
| 8 | Tryb pracy lasera ciągły i impulsowy 0 -10000 Hz | TAK |  |
| 9 | Częstotliwości Nogiera i EAV | TAK |  |
| 10 | Autotest podłączonych sond laserowych | TAK |  |
| 11 | Współczynnik wypełnienia 10 – 90 % | TAK |  |
| 12 | Dawka płynnie regulowana 0,1 – 99,0 J/cm2 | TAK |  |
| 13 | Okulary ochronne do laseroterapii - 2 sztuki | TAK |  |
| 14 | Możliwość podłączenia do aparatu sond laserowych czerwonych, podczerwonych oraz prysznicowych | TAK |  |
| 15 | Możliwość podłączenia dwóch sond jednocześnie | TAK |  |
| 16 | Klasa lasera 3B | TAK |  |
| 17 | Regulacja kontrastu ekranu | TAK |  |
| 18 | Możliwość zmiany kolorów ekranu | TAK |  |
| 19 | Sekwencje zapisywane przez użytkownika minimum 150 | TAK – podać |  |
| 20 | Historia ostatnich min. 20 zabiegów | TAK – podać |  |
| 21 | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | TAK |  |
| 22 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 500) | TAK – podać |  |
| 23 | Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi | TAK |  |
| 24 | Klasyfikacja protokołów według efektów terapeutycznych | TAK |  |
| 24 | Sygnały dźwiękowe | TAK |  |
| 26 | Możliwość definiowania własnego hasła bezpieczeństwa w aparacie | TAK |  |
| 27 | Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne wyłączanie | TAK |  |
| 28 | Uchwyt do sondy prysznicowej – regulowany w trzech miejscach, montowany do stolika | TAK |  |
| 29 | Identyfikacja i test akcesoriów | TAK |  |
| 30 | Wizualna identyfikacja aktywnych akcesoriów | TAK |  |
| 31 | Wielojęzyczne menu | TAK |  |
| 32 | Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 33 | Klasa bezpieczeństwa II ( wg IEC 536 ) | TAK |  |
| 34 | Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz | TAK |  |
| 35 | Waga max 3 kg. | TAK |  |
| 36 | Wymiary 380 x 190 x 260 mm (+/- 50mm) | TAK – podać |  |
| 37 | Stolik pod aparat min. 6 szuflad o wym. 955 x 610 x 560 mm (+/- 50mm) | TAK – podać |  |

WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA:

1. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi). Gwarancja udzielona na …… miesięcy (podać)

2. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres gwarancji.

3. Siedziba serwisu gwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax

.......................................................................................................................................…… (podać)

4. Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat.

5. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (co najmniej raz w roku). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

6. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii.

7. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 2 dni, w przypadku gdy naprawa potrwa dłużej niż 3 dni robocze.

8. Dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy.

9. Montaż i uruchomienie w dniu dostawy.

10. Gwarancja,  instrukcja obsługi w języku polskim (dodatkowo instrukcja obsługi w formie elektronicznej – na nośniku danych)  – dostarczone w momencie dostawy.

11. Paszport techniczny dla każdego sprzętu z wpisem przez autoryzowany serwis.

12. Deklaracja zgodności CE.

13. Szkolenie w dniu dostawy – z zakresu obsługi i bezpiecznej eksploatacji sprzętu w miejscu instalacji.

Oświadczamy, że zaoferowany sprzęt medyczny posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w Polsce, oraz spełnia wymagania określone przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r.  o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974).

Oświadczam/y, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

Data: …............................................................................

Pieczęć i podpis Wykonawcy: ….....................................